## Slide 1: 考试题型
选择题、填空题 (20~30分)
计算题、问答题、设计题 (70~80分)

## Slide 2: 第一章 计算机系统概论

## Slide 3: 第一章 计算机系统概论
了解计算机内部的工作过程，了解到当今计算机尽管发展到千变万化的程度，但其最根本的组成原理还是基于冯诺依曼的结构
冯·诺依曼体系结构的设计思想
  五大部件、二进制表示、存储程序、程序控制
  掌握五大部件的连接图

## Slide 4: 1.冯·诺依曼体系结构
存储程序：将程序（指令序列）和数据存放到存储器中
两种方式：
  冯诺依曼结构（Von Neumann Architecture）：存储器的任何位置既可以存放数据也可以存放指令
  哈佛结构（Harvard Architecture ）：指令和数据存储器物理上独立
程序控制：控制器依据存储的程序来全机协调地计算任务

## Slide 5: 2.计算机的性能指标
处理器字长：运算器一次能够处理的二进制数的位数。
存储器容量、存储器带宽
CPI、FLOPS、MIPS
CPU性能公式
  CPU时间

## Slide 6: 第二章 运算方法和运算器

## Slide 7
掌握计算机中有符号数、无符号数、定点数和浮点数的各种表示
掌握移位、定点补码加减运算、IEEE754浮点加减运算
了解运算器结构的三种设计
了解硬件补码加法器的设计，以及先行进位的设计方法。

## Slide 8: 数据的表示方法
定点表示：定点纯整数表示
浮点表示：小数点位置不固定
  单精度IEEE754标准，以及与十进制数的互换

## Slide 9: 数据表示方法
数的机器码表示
  原码、补码、反码表示范围和相互转换。
校验码
  校验码和校验位
奇偶校验
  只能检测奇数个错误，无法识别错误信息的位置。

## Slide 10: 定点加法、减法运算
补码加法公式：
[x+y]补=[x]补+[y]补
补码减法公式：
[x-y]补＝[x]补+ [- y]补
溢出的概念与检测方法
  双符号位法和单符号位法
[－y]补＝﹁[y]补＋2－n

## Slide 11: 定点运算器的组成
2023/12/6
11
多功能算术/逻辑运算单元(ALU)
  先行进位
定点运算器的基本结构
  单总线、双总线和三总线，各自的特点

## Slide 12: 浮点加法、减法运算
2023/12/6
12
浮点加减运算步骤：
  1. 0 操作数的检查
  2. 比较阶码大小并完成对阶：小阶向大阶对齐
  3. 尾数进行加或减运算
  4. 结果规格化：1.xxxx形式，左规、右规
  5 .舍入处理：就近舍入
  6 .溢出处理：阶码溢出

## Slide 13: 第三章 内部存储器

## Slide 14: 存储器概述
存储器的分级结构
主存储器的性能指标
  存储容量
  存取时间（读出时间）
  存储周期（读周期时间）
  存储器带宽
编址和端模式
  按字节编址、按字编址、按字节访问、按字访问
  字地址、字节地址、大端小端

## Slide 15: RAM和ROM
1.随机读写存储器的工作原理
  SRAM存储器
  DRAM存储器：DRAM与SARM的区别、刷新的概念
2.只读存储器的工作原理，理解主要ROM 的区别和用途

## Slide 16: 存储器容量的扩充（重点）
位扩展法：扩展芯片的数据线
  芯片的数据线分别对应于存储器的高若干位和低若干位
字扩展法：扩展地址线地址线和片选
  存储器地址线的低若干位连接各芯片的地址线;
  存储器地址线的高若干位产生各芯片的片选
存储容量和地址范围

## Slide 17: Cache存储器（重点）
Cache功能
  介于CPU和主存之间、小容量存储器
  存取速度比主存快、采用高速的SRAM构成
为什么要引入Cache？
  解决CPU和主存之间的速度不匹配问题
  Cache功能全由硬件调度，对用户透明
程序的局部性原理
  时间局部性、空间局部性

## Slide 18: Cache基本原理
CPU与cache之间的数据交换是以字为单位
cache与主存之间的数据交换是以块(行)为单位
命中率
平均访问时间
效率

## Slide 19: Cache基本原理
映射方式
  全相联、直接映射、组相联
  每种映射方式下标记的位数，地址格式的划分
替换算法
写策略
  保证数据的一致性
  写回法（Write-Back）：修改位
  全写法（Write-Through）
  写一次法（Write-Once）

## Slide 20: 第四章 指令系统

## Slide 21
机器的指令系统决定了一台计算机的功能
指令系统是软硬件的接口
指令系统主要体现在它的操作类型、数据类型、地址格式和寻址方法等方面。
了解RISC 的主要特点及其与CISC 的区别。

## Slide 22: 指令格式
表示一条指令的机器字，称为指令字
指令格式：
从操作数的物理位置来说：SS型、RR型和RS型
指令字长度：单字长、多字长
定长指令与变长指令
掌握指令格式的分析与设计方法，确定各字段的位数及其含义，注意各种寻址方法和地址格式的运用
操作码字段
地址码字段

## Slide 23: 指令的寻址方式
寻址方式分为两类，
顺序寻址方式
(1) 指令寻址方式 跳跃寻址方式
(2) 数据寻址方式：
23

## Slide 24: 数据寻址方式
立即寻址：指令的地址字段指出的是操作数本身
直接寻址：直接指出操作数在内存的地址D
间接寻址：
寄存器寻址
寄存器间接寻址
偏移寻址：相对寻址、基址寻址、变址寻址
掌握各种寻址方式的有效地址E形成方法及寻址空间的确定
掌握不同的寻址方式对操作数寻址范围的影响

## Slide 25: 第五章 中央处理器

## Slide 26
通过对CPU 的功能和内部结构的了解，掌握机器完成一条指令的全过程是在CPU 的统一指挥下进行
理解控制器为完成不同指令所发出的各种操作命令，以及指令周期、机器周期、时钟周期与操作命令的关系。
理解微程序控制器的设计思想、硬件组成及其工作原理。掌握按不同指令要求，写出指令周期流程图并编制微程序。

## Slide 27: CPU的功能和组成
CPU中的主要寄存器：
  数据缓冲寄存器（DR）
  指令寄存器（IR）
  程序计数器（PC）
  数据地址寄存器（AR）
  通用寄存器（R0~R3）
掌握各寄存器的主要功能
数据通路
  数据存储部件之间传送信息的通路。
操作控制器可分为
  时序逻辑型（硬布线）
  存储逻辑型（微程序）

## Slide 28: 指令周期
相关术语
  指令周期 、CPU周期 、时钟周期、微指令周期
指令周期流程图
  方框：代表一个CPU周期
  菱形：用来表示判别或测试，时间上依附于前面一个方框
  公操作
时序体制
  硬布线控制器:主状态周期-节拍电位-节拍脉冲三级体制
  微程序控制器:节拍电位-节拍脉冲二级体制
控制方式
  同步控制、异步控制、联合控制

## Slide 29: 微程序控制器
掌握微命令、微操作
  互斥微命令、相容微命令
  微指令和微程序的概念
微程序控制器原理
  微程序控制器框图
机器指令与微指令的区别与联系
微命令编码：
  直接表示法、编码表示法、混合表示法。
微地址的形成方法
  计数器方式、 多路转移方式。
硬布线控制器与微程序控制器的区别

## Slide 30: 第六章 总线系统

## Slide 31: 总线结构
传输信息方式：串行传送、并行传送
总线带宽
总线周期
总线的一次信息传送过程分为五个阶段:
  请求总线、总线仲裁、寻址、信息传送、状态返回。
总线定时：事件出现在总线上的时序关系。
  同步定时
  异步定时

## Slide 32: 总线仲裁
为了解决多个功能模块争用总线的问题
以某种方式选择其中一个主设备作为总线的下一次主方
按照总线仲裁电路的位置不同，分为集中式和分布式两种。
集中式仲裁的三种方式原理及其特点：
  (1) 链式查询方式
  (2) 计数器定时查询方式
  (3) 独立请求方式

## Slide 33: 第七章 外围设备
33

## Slide 34: 磁盘存储设备
磁盘上信息的分布、磁盘容量
  记录面、磁道（柱面）、扇区
磁盘存储器的主要技术指标
  存储密度：道密度、位密度和面密度。
  存取时间：取决于以下三个因素决定：
    平均找道时间
    平均等待时间
    数据传送时间
34

## Slide 35: 第八章 输入输出系统

## Slide 36: 输入输出系统
36
外围设备的编址方式
  统一编址
  独立编址
中断的基本概念
  掌握中断的基本概念和工作特点。
  中断源、保存现场、中断屏蔽、中断周期。
中断方式的基本接口
  接口方面：(RD)标志和(EI)标志
  CPU方面：(IR)和“中断屏蔽”标志(IM)
中断服务程序入口地址的获取
  向量中断和查询中断
Notes: 36

## Slide 37: 程序中断方式
37
单级中断
  单级中断的概念
  单级中断源的识别方法 -----串行排队链法
  中断处理流程图
单极中断处理流程图

## Slide 38
单级中断系统中，中断服务程序内可能的执行顺序是:
I. 保护现场 II. 开中断 III. 关中断 IV. 保存断点 V. 中断事件处理 VI. 恢复现场 VII.中断返回
I→V→VI→II→VII
III→I→V→VII
III→IV→V→VI→VII
IV→I→V→VI→VII
A
B
C
D

## Slide 39: 程序中断方式
39
多级中断
  优先权高的中断级别可以打断优先权低的中断服务程序，实现中断嵌套
  多级中断可分为一维多级中断和二维多级中断。参考图8.12
  多级中断源的识别方法：独立请求方式。
  一个系统有n级中断，则CPU中有n个IR，n个IM
  某级中断被响应后，则关闭本级和低于本级的IM，开放更高级的IM
  同一级内的中断不能嵌套
  使用多级堆栈保存现场（包括IM）

## Slide 40: DMA方式
40
DMA概念
DMA数据传送过程
    传送前、正式传送、传送后处理
  解决和CPU访存冲突的三种方法
  暂停CPU执行、周期挪用、DMA和CPU交替访问
DMA方式与中断控制方式比较

## Slide 41
祝各位同学身体健康
考出好成绩！
谢谢！