## Slide 1: 第一章 计算机系统概论
返回

## Slide 2: 计算机的性能指标
吞吐量、响应时间
处理器字长：运算器一次能够处理的二进制数的位数。
存储器容量、存储器带宽
主频/时钟周期
CPU执行时间：表示一段程序执行过程中在CPU上所占用的时间
CPI
MIPS

## Slide 3: 计算机系统
计算机系统：软件和硬件
软件的发展演变
  手编程序：机器语言程序
  汇编程序：汇编程序汇编
  高级程序：算法语言/高级语言，
    编译、解释

## Slide 4: 第二章 运算方法和运算器

## Slide 5: 数据的表示方法
计算机数据表示格式：
  定点表示：小数点位置固定
    定点纯整数表示
  浮点表示：小数点位置不固定
    浮点数的表示方法（尾数、阶码）
    尾数用原码
    指数用移码(便于对阶和比较)

## Slide 6: 单精度IEEE754标准
单精度(32位)基本格式
浮点数的规格化和溢出
IEEE754单精度与十进制数的转换

## Slide 7: 数据表示方法
数的机器码表示
  原码、补码、反码表示范围和相互转换。
校验码
  校验码和校验位
  奇偶校验
    只能检测奇数个错误，无法识别错误信息的位置。

## Slide 8: 定点加法、减法运算
补码加法公式：
[x+y]补=[x]补+[y]补
补码减法公式：
[x-y]补＝[x]补+ [- y]补
溢出的概念与检测方法
  双符号位法和单符号位法
[－ｙ]补＝﹁[ｙ]补＋2－n

## Slide 9: 定点运算器的组成
多功能算术/逻辑运算单元(ALU)
  先行进位
定点运算器的基本结构
  单总线、双总线和三总线，各自的特点

## Slide 10: 浮点加法、减法运算
浮点加减运算步骤：
  1. 0 操作数的检查
  2. 比较阶码大小并完成对阶：小阶向大阶对齐
  3. 尾数进行加或减运算
  4. 结果规格化：1.xxxx形式，左规、右规
  5 .舍入处理：就近舍入
  6 .溢出处理：阶码溢出

## Slide 11: 第三章 内部存储器

## Slide 12: 存储器概述
存储器的分级结构
主存储器的性能指标
  存储容量
  存取时间（读出时间）
  存储周期（读周期时间）
  存储器带宽
编址和端模式
  按字节编址、按字编址、按字节访问、按字访问
  字地址、字节地址、大端小端

## Slide 13: SRAM和DRAM
SRAM存储器的组成
  地址线、数据线、控制线
  SRAM的用途
DRAM的存储原理、芯片的逻辑结构
  DRAM与SARM的区别
  刷新的概念
    按行刷新

## Slide 14: ROM
理解主要ROM 的区别和用途：
  掩模ROM
  可编程ROM
    EPROM
    EEPROM
    FLASH

## Slide 15: 存储器容量的扩充（重点）
位扩展法：扩展芯片的数据线
  芯片的数据线分别对应于存储器的高若干位和低若干位
字扩展法：扩展地址线地址线和片选
  存储器地址线的低若干位连接各芯片的地址线;
  存储器地址线的高若干位产生各芯片的片选
存储容量和地址范围

## Slide 16
例：设CPU有16根地址线，8根数据线，用MREQ#作访存控制信号，R/W#作读/写控制信号。
现有下列存储芯片：
SRAM：1K×4、4K×8、8K×8；
ROM：2K×8、4K×8、8K×8；
主存的地址空间满足下述条件：
最小8KB地址为系统程序区(ROM区)，
与其相邻的16KB地址为用户程序区(RAM区)，
最大4KB地址空间为系统程序区(ROM区)。
请画出CPU与存储器的连接图。

## Slide 17: 三、主存储器与CPU的连接
确定各区域地址范围；
根据各区域容量，确定存储芯片的数目和扩展方法；
为字扩展分配地址线
  地址线低位直接连接存储芯片的地址线；
  高位地址线参与形成存储芯片的片选信号；
连接数据线、读写控制等其他信号，完成连接图
  MREQ#可用作片选逻辑电路的使能信号

## Slide 18
8KB ROM
16KB RAM
4KB ROM
36KB
0x0000
0x1FFF
0x2000
0x5FFF
0xFFFF
0xF000
8K×8 ROM
2片
8K×8 RAM
位扩展
4K×8 RAM
1.确定地址范围
2.确定存储芯片的数目和扩展方法
SRAM：1K×4、4K×8、8K×8；
ROM：2K×8、4K×8、8K×8；

## Slide 19
8KB ROM
4KB ROM
36KB
0x0000
0x1FFF
0x2000
0x5FFF
0xFFFF
0xF000
8K×8 ROM
8K×8 RAM
4K×8 RAM
1.确定地址范围
2.确定存储芯片的数目和扩展方法
8KB RAM
8KB RAM
8K×8 RAM
0x3FFF
0x4000

## Slide 20
第三步，分配CPU地址线
  CPU地址线的低位直接连接存储芯片
  CPU高位地址线参与形成存储芯片的片选信号；
0x0000
0x1FFF
0x2000
0x5FFF
0xFFFF
0xF000
0x3FFF
0x4000

## Slide 21
CPU地址线的低位直接连接存储芯片
  低13位地址线A12~A0与8K×8 ROM和两片8K×8 SRAM的地址线相连；
  低12位地址线A11~A0与4K×8 ROM的地址线相连

## Slide 22
第三步，分配CPU地址线
  CPU高位地址线皆参与形成存储芯片的片选信号；
  方法1：真值表->逻辑电路图
  方法2：根据经验观察，将整个存储空间划分为8个8KB区域，用3：8译码器实现

## Slide 23
第四步，画出连接图

## Slide 24
某容量为 256MB 的存储器由若干 4M×8 位的 DRAM 芯片构成，该 DRAM 芯片的 地址引脚和数据引脚总数是( )
19
22
30
36
A
B
C
D
Notes: 4M×8 位的芯片数据线应为 8 根，地址线应为 log24M=22 根，而 DRAM 采用地址复用技术，地址线是原来的 1/2，且地址信号分行、列两次传送。地址线数为 22/2=11 根，所以地址引脚与数据引脚的总数为 11+8=19 根

## Slide 25: Cache存储器（重点）
Cache功能
  介于CPU和主存之间、小容量存储器
  存取速度比主存快、采用高速的SRAM构成
为什么要引入Cache？
  解决CPU和主存之间的速度不匹配问题
  Cache功能全由硬件调度，对用户透明
程序的局部性原理
  时间局部性、空间局部性

## Slide 26: cache基本原理
CPU与cache之间的数据交换是以字为单位
cache与主存之间的数据交换是以块(行)为单位

## Slide 27: Cache性能计算
命中率
平均访问时间
效率

## Slide 28: 主存与Cache的地址映射
Cache保存的内容只是主存内容的一个子集
Cache按照内容编址，主存线性编址
CPU用内存地址去访问Cache
必须应用某种方法，把主存的地址定位到Cache中的确切位置——地址映射

## Slide 29: Cache的四个问题
当把一个块调入cache时，可以放在哪个位置? （映射方式）
  全相联、直接映射、组相联
当所要访问的地址在cache中时，如何找到该地址?（查找算法-地址变换）
当发生失效时，应替换哪一行？（替换算法）
当进行写访问时，应进行哪些操作?（写策略）
  保证数据的一致性

## Slide 30: 1. 全相联的映射方式
将主存地址(s+w)分为两部分：
  块地址（块号）s位；
  块内偏移（offset）w位；
映射方法：多对多
  主存一个块可以放到Cache任一行
XXXX XXXX
XX
主存地址：
块号（s位） 块内偏移（w位）
tag
标记
s位
块内偏移 字地址
w位
内存地址
块地址(块号)s位

## Slide 31: 2. 直接映射方式
是一种多对一的映射关系，一个主存块只能映射到cache的一个特定行上
tag
标记
s-r位
index
行号
r位
块内偏移 字地址
w位
内存地址
块地址(块号)s位

## Slide 32: 3. 组相联映射方式
将cache分成u组，每组v行
  组间采用直接映射，组内采用全相联映射
  主存中的每一块可以被放置到Cache中唯一的一个组中的任何一行
tag
标记
s-d位
index
组号
d位
块内偏移 字地址
w位
内存地址
块地址(块号)s位

## Slide 33: Cache的写策略
Cache的内容应当与主存内容保持一致
三种写策略
  写回法（Write-Back）：修改位
  全写法（Write-Through）
  写一次法（Write-Once）
考虑写命中和写不命中两种情况下的处理

## Slide 34: 第四章 指令系统

## Slide 35: 指令格式
表示一条指令的机器字，称为指令字
指令格式：
从操作数的物理位置来说
  SS型、RR型和RS型
指令字长度
  单字长、多字长
定长指令与变长指令
操作码字段
地址码字段

## Slide 36: 指令的寻址方式
寻址方式分为两类，
顺序寻址方式
(1) 指令寻址方式 跳跃寻址方式
(2) 数据寻址方式：

## Slide 37: 数据寻址方式
隐含寻址
立即寻址：指令的地址字段指出的是操作数本身。
直接寻址：直接指出操作数在内存的地址D。
间接寻址：
寄存器寻址
寄存器间接寻址
偏移寻址：相对寻址、基址寻址、变址寻址
掌握各种寻址方式的有效地址E形成方法及寻址空间的确定

## Slide 38: 第五章 中央处理器

## Slide 39: CPU的功能和组成
CPU中的主要寄存器：
  1. 数据缓冲寄存器（DR）
  2. 指令寄存器（IR）
  3. 程序计数器（PC）
  4. 数据地址寄存器（AR）
  5. 通用寄存器（R0~R3）
  6. 状态字寄存器（PSW）
掌握各寄存器的主要功能

## Slide 40: CPU的功能和组成
数据通路
  数据存储部件之间传送信息的通路。
操作控制器可分为
  时序逻辑型（硬布线）
  存储逻辑型（微程序）

## Slide 41: 指令周期
指令周期的基本概念
  指令周期 、CPU周期 、时钟周期、微指令周期概念及其联系。
指令周期流程图
  方框：代表一个CPU周期
  菱形：用来表示判别或测试，时间上依附于前面一个方框
  公操作

## Slide 42: 时序产生器和控制方式
时序体制
  硬布线控制器:主状态周期-节拍电位-节拍脉冲三级体制
  微程序控制器:节拍电位-节拍脉冲二级体制
时序信号产生器的组成
控制方式
  同步控制、异步控制、联合控制

## Slide 43: 微程序控制器
掌握微命令、微操作的概念与区别
  互斥微命令、相容微命令
  微指令和微程序的概念
微程序控制器原理
  微程序控制器框图

## Slide 44: 微程序控制器
机器指令与微指令的区别与联系
  一条机器指令由若干条微指令（一段微程序）进行解释和执行。
  指令与微指令，程序与微程序，地址与微地址的对应关系
    指令与内存储器有关
    微指令与控制存储器有关
  每一个CPU周期就对应一条微指令

## Slide 45: 5.4.2 微程序设计技术
微命令编码：
  1.直接表示法、2.编码表示法、3.混合表示法。
微地址的形成方法
  1.计数器方式、 2.多路转移方式。
微指令格式
  水平型微指令和垂直型微指令。

## Slide 46: 硬布线控制器
硬布线控制的基本思想
硬布线控制器与微程序控制器的区别

## Slide 47: 第六章 总线系统
返回

## Slide 48: 信息的传送方式
计算机系统中，传输信息方式：
  串行传送：波特率
  并行传送
总线带宽
总线周期
总线定时：事件出现在总线上的时序关系。
  同步定时
  异步定时

## Slide 49: 总线的仲裁
为了解决多个功能模块争用总线的问题
以某种方式选择其中一个主设备作为总线的下一次主方。
按照总线仲裁电路的位置不同，分为集中式和分布式两种。
集中式仲裁的三种方式原理及其特点：
  (1) 链式查询方式
  (2) 计数器定时查询方式
  (3) 独立请求方式

## Slide 50: 第七章 外围设备
返回

## Slide 51: 磁盘存储设备
磁盘上信息的分布、磁盘容量
  记录面、磁道（柱面）、扇区
磁盘存储器的主要技术指标
  存储密度：道密度、位密度和面密度。
  存取时间：取决于以下三个因素决定：
    平均找道时间
    平均等待时间
    数据传送时间

## Slide 52: 第八章 输入输出系统

## Slide 53: 程序查询方式
外围设备的不同编址方式的特点：
  统一编址
  独立编址

## Slide 54: 程序中断方式
中断的基本概念
  掌握中断的基本概念和工作特点。
  中断源、保存现场、中断屏蔽、中断周期、中断嵌套、单级中断系统和多级中断系统工作原理等概念。
  掌握中断处理的详细流程
中断方式的基本接口
  接口方面：(RD)标志和(EI)标志
  CPU方面：(IR)和“中断屏蔽”标志(IM)
中断服务程序入口地址的获取
  向量中断和查询中断

## Slide 55: 程序中断方式
单级中断
  单级中断的概念
  单级中断源的识别方法-----串行排队链法
单极中断处理流程图

## Slide 56
单级中断系统中，中断服务程序内的执行顺序是:
I. 保护现场 II. 开中断 III. 关中断 IV. 保存断点 V. 中断事件处理 VI. 恢复现场 VII.中断返回
I→V→VI→II→VII
III→I→V→VII
III→IV→V→VI→VII
IV→I→V→VI→VII
A
B
C
D
Notes: 答案:A

## Slide 57: 8.3 程序中断方式
多级中断
    优先权高的中断级可以打断优先权低的中断服务程序，从而可以进行程序嵌套方式工作。
  多级中断可分为一维多级中断和二维多级中断。参考图8.12
  多级中断源的识别方法
    独立请求方式。

## Slide 58: 8.3 程序中断方式
多级中断
  一个系统有n级中断，则CPU中有n个IR，n个IM
  某级中断被响应后，则关闭本级和低于本级的IM，开放更高级的IM
  同一级内有不同中断源的中断是不能嵌套的。
  使用多级堆栈保存现场（包括IM）

## Slide 59: DMA的基本概念
DMA 的基本概念和基本组成
DMA数据传送过程
    传送前、正式传送、传送后处理
  解决和CPU内存冲突的三种方法
  暂停CPU执行、周期挪用、DMA和CPU交替访问
DMA方式与中断控制方式比较
了解选择型DMA和多路型DMA区别