## Slide 1: 第二章 运算方法和运算器
2.1 数据与文字的表示方法
2.2 定点加法、减法运算
2.3 定点乘法运算
2.4 定点除法运算
2.5 定点运算器的组成
2.6 浮点运算方法与浮点运算器

## Slide 2: 校验码

## Slide 3: 为什么使用校验码？
Error
产生错误的原因
  设备的临界工作状态
  外界高频干扰
  收发设备中的间歇性故障等
解决方法
  为减少和避免错误，提高硬件本身的可靠性。对数据采用专门的逻辑电路进行编码，以检测错误，甚至校正错误

## Slide 4: 校验码设置方法
在每个字上添加一些校验位，用来确定字中出现错误的位置
计算机中常用的检错或纠错技术
奇偶校验 Parity Check
CRC循环冗余校验
Hamming码
ECC校验
常用校验码（奇偶校验码、海明校验码、CRC校验码）_

## Slide 5: 奇偶校验码
方法
若干位有效信息（如1个字节）加上1位校验位组成校验码
有效信息位
n位
奇偶校验码
奇偶校验位
奇校验
偶校验
校验码中1的个数为偶数
  校验码中1的个数为奇数

## Slide 6: 奇校验码
编码
设 8 位 信息码组为：D7D6D5D4D3D2D1D0
校验
读出数据时，将 9位 校验码送入校验电路
若D7 ~ D0中有奇数个1，则 D奇 = 0
奇校验位：
若G = 0，则无错误
若G = 1，则传输出现错误
偶校验？思考后，看分析
?

## Slide 7: 偶校验码
编码
设 8 位 信息码组为：D7D6D5D4D3D2D1D0
校验
读出数据时，将 9位 校验码送入校验电路
若D7 ~ D0中有偶数个1，则 D偶 = 0
偶奇校验位：
若G = 0，则无错误
若G = 1，则传输出现错误

## Slide 8: 例2-11 已知下表中左面一栏有5个字节的数据。请分别用奇校验和偶校验进行编码,填在右面2栏。
数 据 | 偶校验编码 | 奇校验编码
1 0 1 0 1 0 1 0 | 1 0 1 0 1 0 1 0 | 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1 0 0 | 0 1 0 1 0 1 0 0 | 0 1 0 1 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
奇数个1，则D奇=0
偶数个1，则D偶=0

## Slide 9: 奇偶校验码的特点和应用
优点
简单且应用广泛，硬件成本很低
缺点
可以检测出一位或奇数位错误，但不能确定出错位置
不能检测出偶数位错误
注：一位出错的概率比多位同时出错的概率要高得多
应用
常用于存储器读写检查或ASCII字符传送过程检查
Notes: 大概率事件优先原则

## Slide 10: 2.2 定点加法、减法运算
2.2.1 补码加法
2.2.2 补码减法
2.2.3 溢出概念与检测方法
2.2.4 基本的二进制加法/减法器

## Slide 11: 2.2.1 补码加法

## Slide 12: 补码加法公式
假设采用 (n+1) 位定点整数表示，因此
xn | xn-1 | xn-2 | … | … | x1 | x0
符号
量值(尾数）
定点表示
补码定义

## Slide 13: 补码加法公式——证明
情况1： x > 0, y > 0, 则 x + y > 0
情况2：x > 0, y < 0, 则 x + y > 0 或 x + y < 0
[x]补= x, [y]补= y, [x+y]补 = x + y
所以等式成立
[x]补 = x, [y]补 = 2n+1 + y,
所以： [x]补 + [y]补 = x + 2n+1 + y = 2n+1 + x + y = [ x + y ]补
所以等式成立

## Slide 14
情况3： x < 0, y > 0, 则 x + y > 0 或 x + y < 0
情况4： x < 0, y < 0, 则 x + y < 0
这种情况和第2种情况一样，把 x 和 y 的位置对调即得证。
[x]补 = 2n+1 + x, [y]补 = 2n+1 + y,
所以： [x]补 + [y]补 = 2n+1 + x + 2n+1 + y = 2n+1 + ( 2n+1 + x + y ) = 2n+1 + x + y = [ x + y ]补
所以等式成立

## Slide 15: 例2-12 设字长5位, x=+1001, y=+0101, 用补码求x+y
[x]补 = , [y]补 =
01001
00101
01110
所以：x + y = +1110
+
01001
00101

## Slide 16: 例2-12 设字长6位, x=+1001, y=+0101, 用补码求x+y
[x]补 = , [y]补 =
001001
000101
001110
+
所以：x + y = +01110
001001
000101

## Slide 17: 例2-13 设字长5位, x=+1011, y=-0101, 用补码求x+y
[x]补 = , [y]补 =
01011
11011
100110
所以：x + y = +0110
+
补码加法的特点
符号位要作为数的一部分参加运算
符号位的进位要丢掉
01001
11011

## Slide 18: 2.2.2 补码减法

## Slide 19: 补码减法公式
只要证明[-y]补 = -[y]补，上式即得证。
  只需多次灵活使用补码加法公式

## Slide 20: 证明：
2023/9/14
20
证明：
∵ [x+y]补 = [x]补+[y]补 (模 2n+1)
∴ [y]补 = [x+y]补-[x]补 (2.15)
又 ∵ [x-y]补 = [x+(-y)]补= [x]补+[-y]补
∴ [-y]补 = [x-y]补-[x]补 (2.16)
将式(2.15)与(2.16)相加,得
[-y]补+[y]补 = [x+y]补+[x-y]补-[x]补-[x]补
= [x+y+x-y]补-[x]补-[x]补
= [x+x]补-[x]补-[x]补=0
故 [-y]补=-[y]补 (模 2n+1)

## Slide 21: 从[y]补求[-y]补的法则
公式
说明
对 [y]补 包括符号位“按位取反且加1”，即可得到[-y]补。
[-y]补＝﹁[y]补 + 1 (2.18)
其中符号 ﹁ 表示对 [y]补 作包括符号位在内的求反操作

## Slide 22: 例2-14 设字长5位,已知x1=-1110,x2=+1101,求：[x1]补,[-x1]补,[x2]补,[-x2]补。
[x1]补 = , [x2]补 =
[-x1]补= , [-x2]补=
10010
01101
01110
10011

## Slide 23: 例2-15 设字长5位, x=+1101, y=+0110, 用补码求x-y
[x]补 = 01101, [y]补 = 00110
01101
11010
100111
所以：x - y = +0111
+
[-y]补 = 11010

## Slide 24: 例2-16 设字长5位, x=+1011, y=+1001, 用补码求x+y
[x]补 = 01011, [y]补 = 01001
01011
01001
10100
所以：x + y = -0100
+
错误
两个正数相加的结果成为负数，这显然是错误的。

## Slide 25: 例2-17 设字长5位, x=-1101, y=-1011, 用补码求x+y
[x]补 = 10011, [y]补 = 10101
10011
10101
101000
所以：x + y = +1000
+
错误
两个负数相加的结果成为正数，这同样也是错误的。

## Slide 26: 2.2.3 溢出的概念与检测方法

## Slide 27: 溢出
溢出（Overflow）
在定点整数机器中，数的补码表示范围为：-2n ≤ x < 2n -1，运算结果超出所表示的范围，称为溢出
分类
两个正数相加，结果大于所能表示的最大正数，称为正溢(上溢)
两个负数相加，结果小于所能表示的最小负数，称为负溢(下溢)
溢出的实质是最高位产生了进位
Notes: 由于机器码的位数是有限的，所以数的表示范围也是有限的
水满则溢、月满则亏,自满则败，自矜则愚。

## Slide 28: 溢出检测方法分类
单符号位法
双符号位法
xn | xn-1 | … | … | x1 | x0
符号
量值(尾数）
Sf1 | Sf2
xn-2 | … | x1 | x0
xn | xn-1 | … | … | x1 | x0
Cf
符号
符号
  V = Cf ⊕ C0
  V = Sf1 ⊕ Sf2
C0
量值(尾数）

## Slide 29: 双符号位法
数据需要使用两个符号位表示，也称为“变形补码”
两个符号位一样参与运算
最高符号位产生的进位要丢弃

## Slide 30: 双符号位法检测溢出
  结果的两个符号位一致，则没有溢出
  如果两个符号位不一致，则发生溢出
判定溢出的规则
判断溢出的逻辑表达式
Sf1 | Sf2 | V
0 | 0 | 正确
0 | 1 | 溢出
1 | 0 | 溢出
1 | 1 | 正确
  V = Sf1 ⊕ Sf2
  可以用异或门来实现
Sf1 | Sf2
xn-2 | … | x1 | x0
符号
符号
量值(尾数）

## Slide 31: 例2-15 设字长6位, x=+1100, y=+1000, 求x+y
[x]补 = , [y]补 =
001100
001000
010100
+
符号不同，结果溢出
Sf1 | Sf2
001100
001000

## Slide 32: 单符号位法

## Slide 33: 单符号位法检测溢出
  Cf为符号位产生的进位
  C0为最高有效位产生的进位
判定溢出的规则
判断溢出的逻辑表达式
Cf | C0 | V
0 | 0 | 正确
0 | 1 | 溢出
1 | 0 | 溢出
1 | 1 | 正确
  V = Cf ⊕ C0
  可以用异或门来实现
xn | xn-1 | … | … | x1 | x0
Cf
C0

## Slide 34: 2.2.4 基本的二进制加法/减法器

## Slide 35
xn | xn-1 | … | … | x1 | x0
yn | yn-1 | … | … | y1 | y0
[x]补
[y]补
+
Sn | Sn-1 | … | … | S1 | S0
多位加法运算依赖于各位逐位相加的运算，所以先讨论一位全加器
xi
Ci+1Si
+ yi
半加器
全加器
xi
Ci+1Si
+ yi
Ci

## Slide 36: 半加器
两个二进制位相加
Ai
输入 | 
Ai | Bi
0 | 0
0 | 1
1 | 0
1 | 1
Si = Ai ⊕ Bi
Ci+1 = AiBi
Ci +1Si
＋ Bi
输出 | 
Ci+1 | Si
0
0
0
1
0
1
1
0

## Slide 37: 全加器的真值表与表达式
Si = Ai ⊕ Bi ⊕ Ci
Ci＋1 = AiBi＋BiCi＋CiAi
= AiBi ＋(Ai⊕Bi) Ci
输入
加数Ai 、Bi 、低位进位输入Ci
输出
和Si ，进位输出Ci+1
输入 |  | 
Ai | Bi | Ci
0 | 0 | 0
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
1 | 1 | 1
输出 | 
Ci+1 | Si
0
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
1
0
1
1
Notes: 第二章 由全加器的真值表到代数表达_全加器真值表解释-CSDN博客

## Slide 38: FA逻辑电路和框图
Si
Ci+1
Ci
Ai
Bi
FA (全加器)逻辑电路图
FA
Ai
Bi
Ci=0
Si
Ci+1
FA框图
Si = Ai ⊕ Bi ⊕ Ci
Ci＋1 = AiBi ＋(Ai⊕Bi) Ci
延迟分析
设与门、或门延迟为T，异或门延迟为3T
Si 的时间延迟为？
Ci＋1 的时间延迟为？
对一位全加器(FA)来说
6T
5T
思考：为什么不按照其他公式设计?
?
3T
3T
T
T
T

## Slide 39: 4位补码加法器
FA
FA
FA
FA
B0
B1
B2
B3
A0
A1
A2
A3
C0=0
S0
C1
S1
S2
S3
C2
C3
C4
溢出
单符号法检测溢出
只能完成补码加法
符号位
思考：溢出检测方法？
?

## Slide 40: 4位补码加/减法器
FA
B3
A3
C0=0
S0
C1
S1
S2
S3
C2
C3
C4
溢出
符号位
FA
B2
FA
B1
FA
B0
A2
A1
A0
M
方式控制
思考后，看分析
?
M=0
M=1
进行加法[A]补+[B]补运算
进行减法[A]补- [B]补运算
转化成[A]补+ [-B]补，异或
行波进位
进位依次从低位传递高位

## Slide 41: 4位补码加/减法器—延时分析
FA
B3
A3
C0=0
S0
C1
S1
S2
S3
C2
C3
C4
溢出
符号位
FA
B2
FA
B1
FA
B0
A2
A1
A0
M
方式控制
  B0C1为3T+3T+2T=8T
  设与门、或门延迟为T，异或门延迟为3T
  找出时延最长的路径
延迟分析
  C3C4为8T+3*2T
  C1C2为8T+2T
  C2C3为8T+2*2T
  溢出为17T

## Slide 42: N位补码加/减法器
Bn-1
An-1
C0=0
S0
C1
S1
Sn-2
Sn-1
C2
Cn-2
Cn
溢出
符号位
FA
Bn-2
FA
B1
FA
B0
An-2
A1
A0
M
方式控制
  设与门、或门延迟为T，异或门延迟为3T
  找出时延最长的路径
延迟分析
  B0C1为3T+3T+2T=8T
  Cn-1Cn为8T+(n-1)*2T
  C1C2为8T+2T
  溢出为
  8T+(n-1)*2T+3T
  = (2n+9)T
FA

## Slide 43: 加法器小节
加法器
加法器是算术运算电路的核心
所有算术运算都基于加法器实现
加法器不区分符号数与无符号数