## Slide 1: 第二章 运算方法和运算器
2.1 数据与文字的表示方法
2.2 定点加法、减法运算
2.3 定点乘法运算
2.4 定点除法运算
2.5 定点运算器的组成
2.6 浮点运算方法与浮点运算器

## Slide 2: 2.5 定点运算器的组成
2.5.1 逻辑运算
2.5.2 多功能算术/逻辑运算单元ALU
2.5.3 内部总线
2.5.4 定点运算器的基本结构

## Slide 3: 2.5.1 逻辑运算

## Slide 4: 逻辑运算分类
非运算
逻辑加
逻辑乘
异或运算
按位反
按位或
按位与
又称 按位加

## Slide 5: 移位运算
根据移动方向分类
左移：左移 n 位等于乘以2n
右移：右移 n 位等于除以2n
移位和加法结合，实现乘（除）运算。
根据是否带符号位
逻辑移动：左右移动空出位均补 0
无符号数的移位称逻辑移位
算数移动：（补码移位）左移空位补符号位S，右移空位补 0

## Slide 6: 补充：不同编码的移位
添码规则
机器数为正时，不论左移或右移，添补代码均为0
负数原码在移位时符号位不变，其空位均添0
负数反码在移位时符号位不变，其空位均添1
负数补码在移位时，符号位不变，左移添0，右移添1
 | 码制 | 添加代码
正数 | 原码、反码、补码 | 0
负数 | 原码 | 0
 | 补码 | 左移添0
 |  | 右移添1
 | 反码 | 1

## Slide 7: 例 A=-26，用8位二进制表示，写出三种机器数左移1位、右移1位、左移2位和右移2位后的表示形式及其真值。
 | A原=10011010 | A反=11100101 | A补=11100110
左移1 |  |  | 
右移1 |  |  | 
左移2 |  |  | 
右移2 |  |  | 
10110100
10001101
11101000
10000110
11001011
11110010
10010111
11111001
11001100
11110011
10011000
11111001
-52
-13
-104
-6
-52
-13
-104
-6
-52
-13
-104
-7

## Slide 8: 2.5.2 多功能算术/逻辑运算单元 ALU

## Slide 9: 加法器  ALU
加法器
串行进位导致运算时间很长
不能完成逻辑运算
ALU
  先行进位逻辑，实现高速加法运算
由全加器构成，可以实现补码的加法/减法运算
  算数逻辑运算单元(Arithmetic Logic Unit)
存在的问题：
  以加法器为核心
具有算术和逻辑运算的功能

## Slide 10: 如何修改全加器？
修改
改变FA的输入端 Ai 和 Bi 来实现算术运算和逻辑运算功能
将 Ai 和 Bi 输入一个函数发生器得到输出 Xi 和 Yi ，作为一位全加器的输入
FA
Ai
Bi
Ci
Fi
Ci+1
FA框图
Fi = Ai ⊕ Bi ⊕ Ci
Ci+1 = AiBi+BiCi+CiAi

## Slide 11: 1位ALU的逻辑图与逻辑表达式
说明
下标 n+i 中的 i 代表ALU的二进制位
对于 4 位ALU，i = 0,1,2,3。
n 代表若干片ALU组成更大字长的运算器时每片ALU的进位输入
如：当 4 片 ALU 组成 16 位字长的运算器时，n＝0, 4, 8, 12。
1位ALU逻辑图
Fi = Xi ⊕ Yi ⊕ Cn+i
Cn+i+1 = XiYi+YiCn+i+Cn+iXi
Fi
FA
Ai
Bi
Cn+i
Cn+i+1
函数发生器
Xi
Yi
S0
S1
S2
S3
控制参数

## Slide 12: XiYi的逻辑表达式和真值表
S0 | S1 | Yi
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 0
S2 | S3 | Xi
0 | 0 | 1
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
XiYi与控制参数S0S1 S2S3 和输入量AiBi的关系
说明
可以处理16种算术/逻辑运算
每种运算只针对1位二进制

## Slide 13
进一步化简得到下式
可以证明：
代入全加器的求和与进位表达式，可得如下逻辑表达式
1位ALU逻辑图
Fi
FA
Ai
Bi
Cn+i
Cn+i+1
函数发生器
Xi
Yi
S0
S1
S2
S3
证明>>
Xi化简证明>>
Yi化简证明>>

## Slide 14: Xi 化简证明

## Slide 15: Yi 化简证明

## Slide 16: 已知： 证明：

## Slide 17: 例 S3S2S1S0=0000， Cn+i=0
代入上式，求得：
所以，当S3S2S1S0=0000时，输出结果为Ai，即完成直通功能
1位ALU逻辑图
Fi
FA
Ai
Bi
Cn+i
Cn+i+1
函数发生器
Xi
Yi
S0
S1
S2
S3

## Slide 18: 4位ALU的串行进位
Cn
Cn+1
FA
A0
B0
F0
函数发生器
X0
Y0
FA
A1
B1
F1
函数发生器
X1
Y1
FA
A2
B2
F2
函数发生器
X2
Y2
FA
A3
B3
F3
函数发生器
X3
Y3
Cn+2
Cn+3
Cn+4
S0~3
4位ALU结构
缺点是什么？
串行进位，速度慢
Cn+1 = Y0+X0Cn
Cn+2 = Y1+X1Cn+1
Cn+3 = Y2+X2Cn+2
Cn+4 = Y3+X3Cn+3
进位表达式

## Slide 19: 4位ALU的先行进位
  Cn+1 = Y0 + X0Cn
  Cn+2 = Y1 + X1Cn+1 = Y1 + Y0X1 + X0X1Cn
  Cn+3 = Y2 + X2Cn+2 = Y2 + Y1X1 + Y0X1X2 + X0X1X2Cn
  Cn+4 = Y3 + X3Cn+3 = Y3 + Y2X3 + Y1X2X3 + Y0X1X2X3 + X0X1X2X3Cn
串行改并行
先行进位
Cn+1 = Y0+X0Cn
Cn+2 = Y1+X1Cn+1
Cn+3 = Y2+X2Cn+2
Cn+4 = Y3+X3Cn+3
进位表达式
G
P
增加P和G的目的在于实现多片(组)ALU之间的先行进位(CLA- Carry Look Ahead)
(Generation) 为进位发生函数
(Propagation) 为进位传递函数
Cn+4 = G + PCn

## Slide 20: 74181 4位ALU逻辑图(正逻辑操作数表示)
函数发生器
先行进位
运算方式控制
A=B？
X0
Y0
X1
Y1
X2
Y2
X3
Y3
Cn+1
Cn+2
Cn+3

## Slide 21: 74181功能
控制进位实现算术/逻辑运算
M=0时，算术运算
M=1时，逻辑运算
“A=B”可以判断两个数是否相等
进位延迟分析
行波进位：CnCn+4的延迟 = 5(T与+T或)
先行进位：CnCn+4的延迟 = 3(T与+T或)

## Slide 22: 74181 ALU 算术/逻辑运算功能表
工作方式选择输入 |  |  |  | 正逻辑输入与输出 | 
S3 | S2 | S1 | S0 | M=1 逻辑运算 | M=0 算数运算 Cn=1
0 | 0 | 0 | 0 |  | A
0 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 逻辑 0 | 减1
0 | 1 | 0 | 0 |  | A 加
0 | 1 | 0 | 1 |  | ( A+B ) 加
0 | 1 | 1 | 0 |  | A 减 B 减 1
0 | 1 | 1 | 1 |  | 减 1
1 | 0 | 0 | 0 |  | A 加 AB
1 | 0 | 0 | 1 |  | A 加 B
1 | 0 | 1 | 0 | B | ( A+B ) 加 AB
1 | 0 | 1 | 1 | AB | AB 减 1
1 | 1 | 0 | 0 | 逻辑 1 | A 加 A
1 | 1 | 0 | 1 |  | ( A+B ) 加 A
1 | 1 | 1 | 0 | A + B | 加 A
1 | 1 | 1 | 1 | A | A 减 1

## Slide 23: 4片74181组成16位ALU
4位ALU
A3~A0
B3~B0
F3~F0
C0
4位ALU
A7~A4
B7~B4
F7~F4
4位ALU
A11~A8
B11~B8
F11~F8
4位ALU
A15~A12
B15~B12
F15~F12
C4
C8
C12
C16
M, S3~S0
进位策略：片内先行进位，片间串行进位
C4 = G0 + P0C0 C8 = G1 + P1C4
C12 = G2 + P2C8 C16 = G3 + P3C12
思考能不能再快些?
?

## Slide 24: 16位先行进位ALU（二级先行进位ALU）
4位ALU
A3~A0
B3~B0
F3~F0
C0
4位ALU
A7~A4
B7~B4
F7~F4
4位ALU
A11~A8
B11~B8
F11~F8
4位ALU
A15~A12
B15~B12
F15~F12
C4
C8
C12
C16
M, S3~S0
74182
G3
P3
G2
P2
G1
P1
G0
P0
Cn+z
Cn+y
Cn+x
C
G
P
G
P
G
P
G
P
G*
P*

## Slide 25: 16位先行进位ALU（二级先行进位ALU）
4位ALU
A3~A0
B3~B0
F3~F0
C0
4位ALU
A7~A4
B7~B4
F7~F4
4位ALU
A11~A8
B11~B8
F11~F8
4位ALU
A15~A12
B15~B12
F15~F12
C4
C8
C12
C16
M, S3~S0
74182
G3
P3
G2
P2
G1
P1
G0
P0
Cn+z
Cn+y
Cn+x
C
G
P
G
P
G
P
G
P
G*
P*

## Slide 26: 74182 CLA所提供的进位逻辑关系
Cn+x = G0 + P0Cn
Cn+y = G1 + P1Cn+x = G1 + G0P1 + P0P1Cn
Cn+z = G2 + P2Cn+y = G2 + G1P2 + G0P1P2 + P0P1P2Cn
Cn+4 = G3 + P3Cn+z
= G3 + G2P3 + G1P1P2 + G0P1P2P3 + P0P1P2P3Cn
= G* + P*Cn
P* = P0P1P2P3
G* = G3 + G2P3 + G1P1P2 + G0P1P2P3
根据以上表达式实现的部件称为74182(成组先行进位产生器)
成组进位传送输出
成组进位发生输出

## Slide 27: 74182 CLA的逻辑电路图
Cn+x = G0 + P0Cn
Cn+y = G1 + P1Cn+x = G1 + G0P1 + P0P1Cn
Cn+z = G2 + P2Cn+y = G2 + G1P2 + G0P1P2 + P0P1P2Cn
Cn+4 = G3 + P3Cn+z = G3 + G2P3 + G1P1P2 + G0P1P2P3 + P0P1P2P3Cn = G* + P*Cn
P* = P0P1P2P3
G* = G3 + G2P3 + G1P1P2 + G0P1P2P3

## Slide 28: 32位先行进位ALU
74182
G2
P2
G1
P1
G0
P0
Cn+z
Cn+y
Cn+x
C
G
P
G
P
G
P
G
P
G*
P*
G3
P3
74182
G2
P2
G1
P1
G0
P0
Cn+z
Cn+y
Cn+x
C
G
P
G
P
G
P
G
P
G*
P*
G3
P3
2片74182 8片74181
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0
C0

## Slide 29: 64位先行进位系统
16片74181 ，5片74182芯片组成多级先行进位
P* G*
P* G*
P* G*
P* G*
74L182
P4 G4 C3 P3 G3 C2 P2 G2 C1 P1 G1
C0
CLA (74182)
P
G
P
G
P
G
P
G
CLA (74182)
P
G
P
G
P
G
P
G
CLA (74182)
P
G
P
G
P
G
P
G
CLA (74182)
P
G
P
G
P
G
P
G
74L182

## Slide 30: 2.5.3 内部总线
将计算机各个部件之间的数据传送通路加以归并，组成总线结构
任何一个时刻，总线上只能有一个来源的数据
不同来源的信息在总线上分时传送

## Slide 31: 总线的分类
按总线所在位置分类
内部总线：CPU内各部件的连线
外部总线：CPU与存储器、I/O系统之间的连线
按总线的逻辑结构分类
单向总线：信息只能向一个方向传送。传送地址信息或控制信息的总线
双向总线：信息可以分两个方向传送。数据总线既可以发送数据，也可以接收数据。

## Slide 32: 总线的基本电路是三态门
不同形态的三态门 | 
 | EN=1， EN=0，B = 高阻
 | EN=0， EN=1，B = 高阻
三态门的状态
  逻辑1、逻辑0、高阻
不同形态的三态门
EN
A
B
EN
A
B
EN
D3
D3
D3
D3
D3
D3
D0
D0
EN
发送
接收
Notes: 三态门类似教室的门，进来，出去，关闭，三种状态。
高阻态相当于隔断状态（电阻很大，相当于开路）。
三态门介绍-云社区-华为云 (huaweicloud.com)

## Slide 33: 2.5.4 定点运算器的基本结构

## Slide 34: 定点运算器的基本组成
ALU
核心部件
乘除法器
数据存储部件
存放参与计算的数据及运算结果
暂存器：只对硬件设计者可见
通用寄存器：可以被软件设计者所访问
内部总线
连接各个部件的通道

## Slide 35: 1、单总线结构的运算器
结构特点
一个二元运算需要两个操作数，产生一个结果
把两个操作数输入到ALU，要分两次实现，
需要A、B两个暂存器临时保存操作数
操作速度慢、控制简单
A
B
通用寄存器
专用寄存器
ALU
单总线
Notes: 总线上数据的传输是独占性的。
三步完成：
通用寄存器-》A
通用寄存器-》B
A+B-》通用寄存器

## Slide 36: 2、双总线结构的运算器
结构特点
两个操作数通过两条总线同时加到ALU进行运算
ALU的输出经过缓冲器送入通用寄存器
因为当操作结果输出时，两条总线都被输入数占据，必须在ALU输出端设置缓冲器。
缓冲器
通用寄存器
专用寄存器
ALU
专用寄存器
总线1
总线2
Notes: 总线上数据的传输是独占性的。
三步完成：
通用寄存器-》A
通用寄存器-》B
A+B-》通用寄存器

## Slide 37: 3、三总线结构的运算器
总线2
总线3
结构特点
ALU的两个输入端分别由总线1和总线2供给，输出与总线3相连。
总线旁路器：总线之间的数据传送
速度快，硬件复杂，成本高。
通用寄存器
专用寄存器
ALU
总线1
总线旁路器
Notes: 总线上数据的传输是独占性的。
三步完成：
通用寄存器-》A
通用寄存器-》B
A+B-》通用寄存器

## Slide 38: Intel 8080运算器结构
通用寄存器
暂存器
16位ALU
标志寄存器

## Slide 39: 现代CPU内部的ALU

## Slide 40: CPU和GPU
GPU中有海量的ALU，因而其计算能力很强大

## Slide 41: GPU的ALU
GTX 1080的核心GP104
每个SM 有128个 CUDA内核（绿色方块）

## Slide 42: CUDA内部

## Slide 43: 小结
ALU的串行进位逻辑：
ALU的先行进位逻辑：
总线的分类
总线的基本电路：三态门
运算器的总线结构：单总线、双总线、三总线