## Slide 1: 第二章 运算方法和运算器
2.1 数据与文字的表示方法
2.2 定点加法、减法运算
2.3 定点乘法运算
2.4 定点除法运算
2.5 定点运算器的组成
2.6 浮点运算方法与浮点运算器

## Slide 2: 2.6 浮点运算方法和 浮点运算器
2023/9/22
2
2.6.1 浮点加法、减法运算
2.6.2 浮点乘法、除法运算
2.6.3 浮点运算流水线

## Slide 3: 2.6.1 浮点加法、减法运算

## Slide 4
设有两个浮点数 X 和 Y，它们分别为
两浮点数进行加减法的运算规则
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
S
E
E
E
E
E
E
E
E
M
M
M
M
M
M
M
尾数M:23
阶码E:8
Notes: 其中：
  Ex 和 Ey 分别为数 x 和 y 的阶码
  Mx 和 My 分别为数 x 和 y 的尾数

## Slide 5: 浮点加减运算步骤如下：
“0”操作数检查
比较阶码大小 对阶
尾数求和/差运算
结果规格化
舍入处理
溢出处理
①
②
③
④
⑤
⑥

## Slide 6: Step1 “0”操作数检查
判断能否简化操作、节省运算时间

## Slide 7: Step2 比较阶码大小并完成对阶
查看阶码是否相同
对阶：小阶向大阶看齐
目的：使得小数部分可以按位权值相加，变为定点数，使用定点加法器运算
即：小数点位置是否对齐
Ex=Ey
小阶+1
尾数右移1位
Y
N
N
STEP 1
END
尾数=0?
z  另一数
Y
N
STEP 3

## Slide 8: 为什么需要小阶向大阶看齐？
两个浮点数相加：
  1.11011×23 1.11011×25
浮点格式中，尾数的小数点位置是默认的
  如果向小阶对齐，尾数左移，易导致高位数据丢失
  如果向大阶对齐，尾数右移，丢失的是低位数据
思考后，看分析
?
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
尾数M:23
1

## Slide 9: Step3 尾数求和/差运算
与定点加减法运算相同
z  0
尾数=0?
尾数加法
(带符号)
Y
N
N
STEP 2
STEP 4
END

## Slide 10: Step4 结果规格化
向右规格化
结果是1x.x…x时，
尾数右移1位，阶码加1
向左规格化
结果是0.0...01..... 时，
尾数左移1位，阶码减1
报告上溢
尾数上溢
尾数右移1位
阶码+1
Y
N
N
STEP 3
STEP 5
END
阶码上溢
Y
报告下溢
已是1.M
尾数左移1位
阶码-1
N
N
Y
阶码下溢
Y

## Slide 11: Step5 舍入处理
2023/9/22
11
运算结果有效数字多于规定的有效数字时，需要进行舍入
IEEE 754定义了四种舍入方式
就近舍入
朝0舍入
朝舍入
朝+∞舍入
朝舍入
朝−∞舍入
就近舍入
朝0舍入

## Slide 12: 就近舍入
原理：类似于四舍五入
若尾数超过指定有效位，根据多余尾数的情况进行判定：
举例
0.11110 -0.01010
例 将下列数据保留有效位到0.001
0.10111 -0.00101
 0.110
 -0.001
 1.000
 -0.010
X
多余尾数=10...0
最低有效位=1  进位
最低有效位=0  截尾
多余尾数>10...0  进位
多余尾数<10...0  截尾

## Slide 13: 朝0舍入：截尾
保留有效位到0.001：
  0.10111 - 0.00101
  0.11110 - 0.01010
0
1
2
3
4
5
-1
-2
-3
-4
 0.110
 -0.001
 0.111
 -0.010
Notes: 0.10111 舍入后：0.101
-0.00101 舍入后：-0.001
0.11110舍入后：0.111
-0.01010舍入后：-0.010

## Slide 14: 朝舍入 和 朝舍入
2023/9/22
朝舍入
朝+∞舍入
正数：多余位不全为0，进1
负数：截尾
朝舍入
朝−∞舍入
正数：截尾
负数：多余位不全为0，进1。
正数：多余位不全为0，进1
负数：截尾
正数：截尾
负数：多余位不全为0，进1。

## Slide 15
 | 就近舍入 | 朝0舍入 | 朝舍入 | 朝舍入
0.10111 |  |  |  | 
-0.00101 |  |  |  | 
0.11110 |  |  |  | 
-0.01010 |  |  |  | 
 | 就近舍入 | 朝0舍入 |  | 
0.10111 |  |  |  | 
-0.00101 |  |  |  | 
0.11110 |  |  |  | 
-0.01010 |  |  |  | 
0.110
-0.001
1.000
-0.010
0.101
-0.001
0.111
-0.010
0.110
-0.001
1.000
-0.010
0.101
-0.010
0.111
-0.011

## Slide 16: 例 真值0.2，求32位单精度浮点数
① 转换成二进制数
② 规格化处理
③ 得到32位浮点数的二进制存储格式为
0.2＝0.001100110011
0.2＝1.100110011×2-3
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
S = 0，e = -3，E = -3+127 = 124 = 0111 1100
1100
1
3E4CCCCD16

## Slide 17: Step6 溢出处理
尾数溢出 真正的溢出
尾数上溢：向右规格化
尾数下溢：向左规格化
阶码溢出 浮点数溢出
阶码上溢：认为是 
阶码下溢：0
可表示的负数范围
可表示的正数范围
0
零
负上溢
负下溢
正下溢
正上溢
-2-126
2-126
(2-2-23)2127
-(2-2-23)2127
+
-
1≤E≤254
规格化浮点数的范围
N=(－1)S×(1.M)×2E-127

## Slide 18: IEEE754标准——32位浮点数区间
1≤E≤254
E=255
E=0
M=0
M≠0
M=0
M≠0
规格化浮点数的范围
正0或负0
+ / -
N=NaN
非规格化数
N=(－1)S×(1.M)×2E-127
N=(－1)S×(0.M)×2-126
N=(-1)S 0
N=(-1)S
用来通知
异常情况
Notes: NaN（空值）是计算机科学中数值数据类型的一类值，表示未定义或不可表示的值。常在浮点数运算中使用。
NaN表示无定义数据，采用这个标志的目的是让程序员能够推迟进行测试及判断的时间，以便在方便的时候进行。

## Slide 19
2023/9/22
19

## Slide 20: 例2-28 设x=(0.5)10，y=(-0.4375)10，用IEEE 754单精度形式求z=x+y。设尾数规格化有效位为4位。
转换成二进制数
x = (0.5)10=(0.1)2=1.000×2-1，y = (-0.4375)10= (-0.0111)2 = -1.110×2-2
① “0” 操作数检查：x 和 y 都非0
  x = 1.000 × 2-1，
② 对阶 小阶向大阶看齐
  x + y = (1.000 - 0.111) × 2-1 = 0.001 × 2-1
③ 尾数相加
y = -0.111 × 2-1

## Slide 21
  0.001 × 2-1
④ 规格化
  1.000尾数为4位有效数字(含小数点前1)，没有多余位，无需舍入
⑤ 舍入操作
  1 ≤ E=123 ≤ 254，无溢出
⑥ 溢出检查
x + y = 1.000 × 2-4 = (0.625)10
S=0, M=0, e=-4, E= -4+127=123
= 1.000×2-4

## Slide 22: 例 设 x =0.100101×2-3，y = -0.011110×2-2，用IEEE 754单精度形式求z=x+y。设尾数规格化有效位为6位。
规格化表示 x 和 y
  x = 0.100101×2-3 =1.00101×2-4， y = -0.011110×2-2 = -1.11100×2-4
① “0” 操作数检查：x 和 y 都非0
② 对阶：小阶向大阶看齐
  x + y = (1.00101-1.11100) × 2-4 =
③ 尾数相加
-
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
-
(- 0.10111) × 2-4

## Slide 23
  - 0.10111×2-4 =
④ 规格化
  1.01110尾数为6位有效数字，没有多余位，无需舍入
⑤ 舍入操作
  1 ≤ E=122 ≤ 254，无溢出
⑥ 溢出检查
x + y = -1.01110 × 2-5
S= -1, M=1.01110, e=-5, E= -5+127=122
- 1.01110×2-5

## Slide 24: 2.6.2 浮点乘法、除法运算

## Slide 25: 1.浮点乘法、除法运算规则
设有两个规格化浮点数 x 和 y ：
浮点乘法运算的规则
尾数相乘，阶码相加
浮点除法运算的规则
  尾数相除，阶码相减
浮点乘法运算的规则
尾数相乘，阶码相加
浮点除法运算的规则

## Slide 26: 2.浮点乘、除法运算步骤
浮点数的乘除运算大体分为六步：
"0"操作数检查
阶码加/减操作
尾数乘/除操作
结果规格化
舍入处理
确定积/商的符号

## Slide 27
浮点数的阶码运算
乘法：两阶码求和，减偏移量
除法：两阶码求差，加偏移量
尾数处理
规格化+舍入
与浮点加减法的规格化和舍入方法相同

## Slide 28: 例2-30 设x = (0.5)10，y = (-0.4375)10，用IEEE 754单精度形式求z = x×y。设尾数规格化有效位为4位。
转换成二进制数
  x=(0.5)10=(0.1)2=1.000×2-1，y=(-0.4375)10= -0.0111=-1.110×2-2
① “0” 操作数检查：x 和 y 都非0
② 阶码相加 + ③ 尾数相乘
x × y = 1.000×2-1× (-1.110)×2-2 = (1.000× (-1.110)) × 2-1-2 = -1.110000× 2-3
④ 规格化
-1.110× 2-3  S=-1, M=1.110, e=-3, E= -3+127=124

## Slide 29
⑥ 溢出检查
1 ≤ E=124 ≤ 254，无溢出
⑤ 舍入操作
1.110尾数为4位有效数字，没有多余位，无需舍入
x × y = -1.110× 2-3 = -0.2187510

## Slide 30: 现代处理中的浮点运算单元
浮点运算单元FPU，floating-point Unit

## Slide 31: ARM A77中的FPU
华为海思麒麟990：4个ALU、2个FPU

## Slide 32: RISC-V中的FPU
用于物联网的一种处理器架构
平头哥玄铁910
3个ALU、1个FPU

## Slide 33: 龙芯3A4000

## Slide 34: FP32浮点性能比较
以 CNN 为例，用于输入图像大小为 224 × 224 的分类任务的典型 CNN 模型需要高达 390 亿 (39G) FLOP和 500 MB 以上的模型参数 [1]。
芯片 | 年份 | 性能FLOPS
ENIAC | 1946 | 385
IBM System/360 | 1964 | 1M
Raspberry Pi | 2014 | 24G
龙芯3B4000 | 2019 | 128G
Intel i7-10700K | 2020 | 4.2T
华为 麒麟990 | 2019 | 7.8T
高通骁龙 865 | 2019 | 9.5T
苹果A12X Bionic | 2018 | 9.6T
GPU (V100 SXM2) | 2018 | 15.7T
神威·太湖之光 | 2016 | 93P
人脑 | 20万年前 | 100P
比特币全网算力 | 2018/5 | 35E
Notes: 数据来源wiki

## Slide 35: 第二章小结
一个定点有符号数由符号位和数值域两部分组成。按小数点位置不同，定点数有纯小数和纯整数两种表示方法。
IEEE754 标准，一个单精度浮点数由符号位S、阶码E、尾数M三个域组成。阶码E等于指数的真值e加上固定偏移值127
数的真值变成机器码时四种表示方法：原码，反码、补码和移码
  移码主要用于表示浮点数的阶码
字符信息属于符号数据，国际上采用的字符系统是7位的ASCII码。
汉字有输入码、汉字内码和输出码三种不同用途的编码。
为运算器构造的简单性，运算方法中算术运算通常采用补码加、减法，原码乘除法。

## Slide 36: 第2章教学要求
掌握定点整数（有符号数和无符号数）的表示方法和表示范围
掌握IEEE754 单精度浮点格式的表示，规格化，与真值的相互转换
理解真值和机器数，掌握定点整数的补码、反码、原码，理解移码表示法
了解汉字输入编码、机内码、输出码
理解检验码的作用，掌握奇偶校验

## Slide 37
掌握补码加减法运算
掌握溢出的概念及检测方法
理解运算器的三种组成方式
掌握浮点加减法运算步骤
  理解IEEE754标准的4种舍入处理方法，掌握就近舍入