## Slide 1: 第四章 指令系统
4.1 指令系统的发展与性能要求
4.2 指令格式
4.3 操作数类型
4.4 指令和数据的寻址方式
4.5 典型指令

## Slide 2: 4.1 指令系统的发展与 性能要求

## Slide 3: 4.1.1 指令系统的发展

## Slide 4: 程序和指令
程序
由一系列的机器指令组成
指令
计算机执行某种操作的命令
每个指令的执行过程依靠硬件实现
Notes: 冯诺依曼结构主要思想
  存储程序
  程序控制

## Slide 5: 指令分类
微指令
机器指令
宏指令
微程序级的指令，硬件
微指令和宏指令之间，简称“指令”
完成独立的算数运算或逻辑运算
若干条机器指令组成的软件指令，软件

## Slide 6: 怎样使用指令？
软件设计人员
硬件设计人员
利用它编制系统软件和应用软件
采用各种手段实现它

## Slide 7: 指令系统
指令系统
又称指令集，一台计算机中所有机器指令的集合
表征一台计算机性能的重要因素
影响计算机的硬件结构、系统软件，机器的适用范围
指令集架构 (Instruction Set Architecture, ISA)
又称指令集或指令集体系，是计算机体系结构中与程序设计有关的部分。包含了基本数据类型，指令集，寄存器，寻址模式，存储体系，中断，异常处理以及外部I/O。

## Slide 8: 指令系统举例

## Slide 9: 系列计算机
系列计算机
基本指令系统相同、基本体系结构相同的一系列计算机
同一系列的各机种有共同的指令集
指令集向下兼容
例如
X86系列、ARM系列

## Slide 10: 指令集分类
CISC
RISC
Complex Instruction Set Computer
单条指令功能复杂，整个指令系统数量庞大
控制器研制开发周期变长，正确性难以保证，调试维护困难
X86\IA32\IA64
Intel MCS-51
Reduced Instruction Set Computer
克服CISC缺点，便于VLSI技术实现
单条指令功能简单
降低控制器设计难度
2/8规则：80%的指令完成20%的功能
ARM
RISC-V
MIPS
SPARC
AVR
Notes: 概念整理ia32/x86/amd64/ia64/arm64_arm64 ia32-CSDN博客
MCS-51单片机_百度百科 (baidu.com)
超大规模集成电路（Very Large Scale Integration Circuit，VLSI）
四大主流芯片架构（X86、ARM、RISC-V和MIPS）_服务器除了x86还有什么架构-CSDN博客

## Slide 11: RISC家族指令系统
ARM: Advanced RISC Machine
RISC-V
MIPS: Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages
SPARC: Scalable Processor Architecture
AVR: Alf and Vegard's RISC processor

## Slide 12: 4.2 指令格式

## Slide 13: 指令字
一条指令的二进制串称为指令字

## Slide 14: 指令格式
指令格式：用二进制代码表示的结构形式
操作码 OP | 地址码
存储器地址
寄存器编号
端口号
操作码 （Operation Code, OP）
该指令进行什么操作，编码表示
地址码 （Address Code, AC）
描述指令的操作对象
可以是操作数本身，也可以是操作数的位置
Notes: 各个字段的长度是受限的，是有约束的。操作码的长度决定了指令的规模，地址码的长度限定了其寻址方式。

## Slide 15: 4.2.2 地址码
操作数有三种：被操作数、操作数及操作结果

## Slide 16: 根据指令中是否包含地址码分类
三地址指令
二地址指令
一地址指令
零地址指令
OP | 
OP | A
OP | A1 | A2
OP | A1 | A2 | A3

## Slide 17: 零地址指令
无需操作数，如：NOP、HLT停机指令等
操作数为默认的（或称隐含的），如：PUSHF、RET指令
零地址指令
说明
指令字中只有操作码，而没有地址码
OP | 
零地址指令

## Slide 18: 一地址指令 (单操作数指令)
一地址指令
说明
可能是单操作数运算，给出的地址既作为操作数的地址，也作为结果的地址 OP (A)  A， 如：INC AX
也可能是二元运算，指令中提供一个操作数，另一个操作数则是隐含的 (A) OP (AC)  A，如：MUL BX
指令中只有一个地址码
一地址指令
OP | A

## Slide 19: 二地址指令 (双操作数指令)
二地址指令
  运算结果保存在其中一个操作数的地址码中，原来的数据被覆盖
(A1) OP (A2)  A1，如：MOV AX, BX
说明
地址A1兼做存放操作结果的地址
二地址指令
OP | A1 | A2
Notes: 最常见的指令格式

## Slide 20: 三地址指令
三地址指令
操作结束后，原来的操作数不改变
(A1) OP (A2)  A3
A1和A2为源操作数地址；A3为目的操作数地址
说明
三地址指令
OP | A1 | A2 | A3

## Slide 21: 操作数的物理位置划分为三种类型
存储器-存储器 (Storage-Storage, SS) 型指令：
Storage  Storage
多次访问内存
寄存器-寄存器 (Register-Register, RR) 型指令：
Register  Register
执行速度快，不需要访问内存
寄存器-存储器 (Register-Storage, RS) 型指令：
既要访问内存单元，又要访问寄存器
Register  Storage
Storage  Register
在二/三地址指令格式中，涉及源操作数和目的操作数时
Notes: 从Storage某单元中取操作数，结果存放至Storage另一单元中

## Slide 22: 4.2.3 指令字长度

## Slide 23: 指令字长度
一条指令的二进制位数
  为了取指方便，一般为机器字长倍数
包括：
  单字长
  半字长
  双字长

## Slide 24: 多字长指令
多字长指令
指令字长度等于两个或多个机器字长
优点
地址码更多，解决内存的寻址问题
缺点
多次访存才能取得一条指令，降低了速度，占用存储空间大

## Slide 25: 指令集中所有指令长度是否相等?
等长指令：所有指令长度相等
结构简单，控制线路简单
如：MIPS、ARM
变长指令：指令字长度随功能而异
结构灵活，控制较复杂
如：X86
现在指令字长一般为32位固定长度

## Slide 26: 4.2.4 指令助记符

## Slide 27: 指令助记符
为了便于书写和阅读，指令通常用3个或4个英文缩写字母来表示。这种缩写码叫做指令助记符
指令功能 | 指令助记符 | 二进制操作码
加法 | ADD | 001
减法 | SUB | 010
传送 | MOV | 011
跳转 | JMP | 100
转子 | JSR | 101
存储 | STR | 110
读数 | LDA | 111

## Slide 28: 指令格式举例

## Slide 29: X86系列指令格式

## Slide 30: X86系列指令格式
指令长度可变，1~15B
典型的CISC指令系统
1或2B | 0或1B | 25 | 22 | 0或1B |  |  | 0,1,2,4 B | 0,1,2,4 B
操作码 | Mod | reg/ 操作码 | R/M | 比例S | 变址I | 基址B | 位移量 | 立即数
字段 | 含义 | 字段 | 含义
Prefixes | 指令前缀，0~4B，可选 | SIB | 寻址方式的地址补充说明，1B，可选
Opcode | 操作码，1~3B，必须有 | Displacement | 偏移地址，0、1、2、4B，可选
ModR/M | 寻址方式，1B，可选 | Immediate | 立即数，0、1、2、4B，可选
Notes: 解析x86指令格式-CSDN博客
前缀：可以包括REP等重复指令，或者段寄存器

## Slide 31: X86指令格式举例
4bits | 4bits | 8bits
JE | cond. | displacement
8bits | 32bits
CALL | offset
5bits | 3bits
PUSH | reg
MOV | d | w | postbyte | displacement
6bits | 1 | 1 | 8bits | 8bits
JE 20H
CALL HEX2BIN
PUSH ESI
MOV EBX, [EDI+45]

## Slide 32: 例4.2 某16位机的X86指令格式如下所示，其中OP为操作码，试分析指令格式的特点。
指令格式特点
________字长________地址指令
操作码字段OP可以指定________________条指令。
源寄存器和目标寄存器都是通用寄存器________个，所以是________型指令，两个操作数均在寄存器中。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
OP
源REG
目标REG
单
二
27=128
16
RR

## Slide 33: 例4.3 某16位机的X86指令格式如下所示，其中OP为操作码，试分析指令格式的特点。
指令格式特点
________字长________地址指令
操作码字段OP可以指定________________条指令。
源操作数使用通用寄存器________个，另一个操作数是存储器操作数所以是________型指令。
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
OP
源REG
变址REG
双
二
26=64
16
RS
位移量

## Slide 34: MIPS架构

## Slide 35: MIPS架构历史
MIPS（Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages）ISA 是经典的RISC架构之一
1981 年由斯坦福大学的Hennessy 团队研制
1984 年被 MIPS Technologies公司商业化，1992 年SGI收购
2013 年Imagination Technologies 公司收购
2017 年卖给Tallwood，2018 年Wave Computing收购（命运多舛）
2019 年成为MIPS Open，正式开源（2020年闭源）
MIPS ISA版本
  MIPS32/MIPS64 多个版本
基于MIPS ISA的处理器
  龙芯系列，君正系列
Notes: 命運多舛是一個成語，讀音是：mìng yùn duō chuǎn

## Slide 36: H&P 和 RISC
John Hennessy
  MIPS是在是其在Stanford的研究成果
  最早的、最成功的RISC处理器之一
  Hennessy于1984年在硅谷创立了MIPS公司
  后任Stanford大学校长
David Patterson
  RISC的倡导人，加州大学伯克利分校教授，其研研究成果发展出SUN公司SPARC处理器
  是谷歌的杰出工程师
  RISC-V Foundation 董事会副主席
2017 ACM 图灵奖
两人出版了两本著名的教科书：
Computer Organization and Design : The Hardware/Software Interface(计算机组成与设计：硬件/软件接口)
Computer Architecture : A Quantitative Approach(计算机体系结构：量化方法)

## Slide 37: MIPS指令集特点
  定长指令：指令长度为4 字节=32位
单字长指令
  32个32位的通用寄存器：$0, $1, $2, … $30, $31
大部分为三地址指令，RR型
内存按字节编址，内存严格4字节对齐访问
MIPS里没有状态码，没有标志寄存器

## Slide 38: MIPS R4000 指令格式
字段 | 含义 | 字段 | 含义
OP | 操作码，指明指令的基本操作 | rd | 目的操作数寄存器，最多32个
rs | 第1个源操作数寄存器，最多32个 | shamt | 移位值，用于移位指令
rt | 第2个源操作数寄存器，最多32个 | funct | 函数码，指定R型指令的特定操作
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
OP (6) |  |  |  |  |  | rs (5) |  |  |  |  | rt (5) |  |  |  |  | rd (5) |  |  |  |  | shamt (5) |  |  |  |  | funct (6) |  |  |  |  | 
说明
R(Register) 型指令：所有的算术运算，数据必须放在通用寄存器中
I(immediate) 型指令：访问存储器需要使用数据传送指令
R型
I型
OP (6) | rs (5) | rt (5) | 常数或地址 (address)
Notes: MIPS R4000是80年代推出的RISC系统，字长32位，直接寻址。格式简单，指令数少。通用寄存器32个。

## Slide 39: MIPS指令格式
OP
RS
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
OP
RS
Rt
6bits
偏移量
5bits
5bits
16bits
OP
6bits
地址
26bits
R 型指令
I 型指令
J 型指令
Register format
Immediate format
Jump format

## Slide 40: MIPS指令格式 —— R型指令
操作码，所有R型指令OP为全0
OP
第1个源操作数寄存器
Rs
(Target Register)
第2个源操作寄存器
Rt
存放结果的目的操作寄存器
Rd
偏移量，用于移位指令
shamt
函数码，对操作码进行补充
funct
主要是运算类指令
OP
RS
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits

## Slide 41: 例4.4 MIPS 4000汇编语言中$s0~$s7对应寄存器编号为16~23，寄存器$t0~$t7对应寄存器编号为8~15。将下列 R型汇编指令翻译为机器指令
OP
RS
Rt
shamt
Rd
6bits
funct
5bits
5bits
5bits
5bits
6bits
add $s1, $s2, $s3
0x02538820
$s1 = $s2 + $s3
000000
10010
10011
10001
00000
100000
0x02538822
$s1 = $s2 - $s3
000000
10010
10011
10001
00000
100010
sub $s1, $s2, $s3

## Slide 42: MIPS指令格式 —— I型指令
OP：操作码
Rs：第1源操作数寄存器
Rt：(Target Register) 目的操作数/第2源操作数寄存器
偏移量：访存指令中操作数的偏移量
OP
RS
Rt
6bits
偏移量
5bits
5bits
16bits
Notes: 计算机组成的一些总结（9）MIPS指令简介 - 书院二小松 - 博客园 (cnblogs.com)

## Slide 43: 例4.4 MIPS 4000汇编语言中$s0~$s7对应寄存器编号为16~23，寄存器$t0~$t7对应寄存器编号为8~15。将下列 I 型汇编指令翻译为机器指令
OP
RS
Rt
偏移量
6bits
5bits
5bits
16bits
lw $s1, 100($s2)
0x8E510064
$s1 = Memory[$s2 + 100]
100011
10010
10001
00000000 001100100
sw $s1, 100($s2)
0xA2510064
$s1 = Memory[$s2 + 100]
101000
10010
10001
00000000 001100100

## Slide 44: MIPS指令格式 —— J型指令
OP：操作码
立即数：跳转指令，用一个26位的立即数作为跳转的目标地址
OP
6bits
地址
26bits

## Slide 45: ARM指令格式

## Slide 46: ARM指令格式
字段 | 含义 | 字段 | 含义
cond | 条件，与条件转移相关 | S | 设置状态，与条件转移相关
F | 指令类型，当需要时该字段设置不同的指令 | Rd | 目的寄存器，共16个寄存器
I | 是否含立即数 若I=0，第2个源操作数据在寄存器中；若I=1，第2个源操作数是12位立即数 | Rn | 源寄存器，共16个寄存器
opcode | 操作码，指明指令的基本操作 | operand2 | 第2个源操作数
31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
cond |  |  |  | F |  | I | opcode |  |  |  | S | Rn |  |  |  | Rd |  |  |  | operand2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: Arm是字长32位的嵌入式处理器。

## Slide 47: 4.3 操作数类型

## Slide 48: 操作数类型
地址数据
无符号整数
数值数据
定点数
字符数据
字符或字符串，使用ASCII码
逻辑数据
一个单元中有几位二进制bit项组成，每个bit的值可以是1或0
主存有效地址
浮点数
压缩十进制数
可单独对1位或多位进行计算
Notes: 当数据以这种方式看待时，称为逻辑性数据

## Slide 49: X86数据类型
数据类型 | 说明
常规 | 字节、字(2B)、双字(4B)、四字(8B)，可位于任意存储位置
整数 | 字节、字、双字、四字中的有符号二进制数，2进制补码
序数 | 字节、字、双字、四字中无符号整数
未压缩的BCD | 每个字节1个数字，0~9
压缩的BCD | 每个字节2个数字，0~99
近指针 | 段内偏移的32位有效地址。用于不分段存储器中的所有指针和分段存储器中的段内访问
位串 | 一个连续的位序列，每个位置都是一个独立的单位。能以任何字节的任何位置开始一个位串
字符串 | 一个连续的字节、字或双字的序列。最长232-1B
浮点数 | 单精度(32b)、双精度(64b)、扩展双精度(80b)

## Slide 50: Power Pc数据类型
数据类型 | 说明
无符号字节 | 用于逻辑和整数算数运算
无符号半字 | 同无符号字节，只是16b
无符号字 | 用于32b逻辑运算，或地址指针
无符号双字 | 用于64b地址指针
有符号半字 | 用于16b算数运算
有符号字 | 用于32b算数运算
字节串 | 一个0~128B的字节序列
浮点数 | 支持IEEE754中定义的单、双精度浮点数
Power PC是RISC，能处理8b(字节)、16b(半字)、32b(字)和64(双字)
Notes: PowerPC - 维基百科，自由的百科全书 (wikipedia.org)
看懂PowerPC汇编之指令集架构 - Embedded Living - 博客园 (cnblogs.com)

## Slide 51: RISC-V
完全开放
大道至简
  包含一个最小的核心ISA
  适合硬件实现
轻装上阵的后发优势
  模块化的可扩展指令集
  方便简化硬件实现，提升性能
  更规整的指令编码、更简洁的运算指令和访存模式
  高效分支跳转指令（减少指令数目）、简洁的子程序调用
  无条件码执行、无分支延迟槽、无零开销硬件循环（支持for循环的硬件支撑）

## Slide 52: MIPS 32 & RISC-V
说明
指令助记符及语法格式大同小异
RISC-V 分支预测，MIPS延迟槽
RISC-V支持变长指令扩展
RISC-V 将源寄存器rs1，rs2和目标寄存器（rd）固定在同样位置，以简化指令译码
立即数分散在不同位置，但符号位固定在第31位，可加速符号扩展电路

## Slide 53: RISC-V （2022年）
三大事件：
  第一，发布首台RISC-V的便携式计算机
  第二，Intel设立创新基金，支持RISC-V生态；
  第三，SiFive估值超25亿美元
RISC-V全球会员超过3100家，超过160个核开源；
SPECint首次超过10分，进入高性能计算行列
在IoT领域的应用规模超过100亿颗
中国公司的出货量占据50%

## Slide 54: RISC-V （2022年）
阿里平头哥发布了高性能RISC-V芯片平台“无剑600”及SoC原型“曳影1520”，兼容龙蜥操作系统,并成功运行LibreOffice
无剑600平台是当前全球性能最高的可量产RISC-V平台：支持4核RISC-V处理器，主频可达2.5GHz，CPU+XPU异构架构；支持64位LPDDR4X，最高吞吐率4266MT；整合4TOPs的Int8 AI算力