## Slide 1: 第五章 中央处理器
本章讨论CPU的功能组成，控制器的工作原理和实现方法，微程序控制原理，基本控制单元的设计以及先进的CPU系统设计技术。

## Slide 2: 第五章 中央处理器
5.1 CPU功能和组成
5.2 指令周期
5.3 时序产生器和控制方式
5.4 微程序控制器
5.5 硬布线控制器
5.6 流水CPU
5.7 RISC CPU

## Slide 3: 5.1 CPU的功能和组成

## Slide 4: 5.1.1 CPU的功能

## Slide 5: 冯·诺依曼的“存储程序、程序控制”
存储程序、程序控制思想
用计算机解决某个问题时，首先编写程序
程序是一个指令序列，这个序列明确告诉计算机应该逐步执行什么操作（操作码）在什么地方找到用来操作的数据，结果存到何处（地址码）

## Slide 6
计算机进行信息处理的过程可分为两步：
  将程序和数据装入存储器；
  从程序入口开始取指令，执行指令，得到所需结果，然后结束运行。
中央处理器是控制计算机自动完成取出指令和执行指令任务的部件
  计算机的核心部件，简称为CPU（Central Processing Unit）

## Slide 7: 中央处理器 (Central Processing Unit)
中央处理器
简称CPU
计算机的核心部件
控制计算机自动完成取出指令和执行指令任务的部件

## Slide 8: CPU的功能
指令控制
保证控制器按顺序执行程序
操作控制
CPU管理并产生一系列操作信号，将它们送往相应的部件
时间控制
对各种操作实施时间上的定时
数据加工
对数据进行算术和逻辑运算

## Slide 9: 5.1.2 CPU的基本组成

## Slide 10: CPU的组成
早期的CPU由运算器和控制器两大部分组成
CPU芯片外围的一些逻辑功能部件纷纷移入CPU内部，因而使CPU的组成越来越复杂

## Slide 11
运算器
控制器
存储器
Notes: 根据第二章中讲过的运算器的结构，此图中的ALU是单总线？双总线？还是三总线？
存储器是冯诺依曼结构？还是哈佛结构？
把本章内容和实验联系起来，做到理论和实践相结合

## Slide 12: 运算器
运算器
数据加工处理部件
组成
ALU、通用寄存器、DR和PSW
主要功能
执行算术运算
执行逻辑运算

## Slide 13: 控制器
  协调和指挥整个计算机系统的操作
控制器
  IR：从指令Cache中取出一条指令
  PC：指出下一条指令在指令Cache的位置
  指令译码器：对指令进行译码，并产生相应的操作控制信号
  时序发生器/操作控制器：控制CPU、内存和输入/输出设备间的数据流动
功能
  PC、IR、指令译码器、时序发生器和操作控制器
组成

## Slide 14: 5.1.3 CPU中的主要寄存器

## Slide 15: 在CPU中主要有以下六类寄存器
1. 数据寄存器 Data Register, DR
2. 指令寄存器 Instruction Register, IR
3. 程序计数器 Program Counter, PC
4. 数据地址寄存器 Address Register, AR
5. 通用寄存器 General Register, R0~R3
6. 状态字寄存器 Program Status Word, PSW

## Slide 16: 1.数据寄存器 (Data Register, DR)
功能
暂时保存要写入寄存器的数据
作用
缓冲：ALU运算结果通用REG
速度补偿：CPUMemory/IO

## Slide 17: 2.指令寄存器 (Instruction Register, PC)
功能
用来保存当前正在执行的一条指令
OP字段的输出作为指令译码器的输入

## Slide 18: 3.程序计数器 (Program Counter, PC)
功能
举例
保存下一条指令的地址
X86：EIP
MIPS：PC
在程序开始执行前
执行中，修改PC的内容
顺序寻址：PC = PC+常量 （常量与指令长度有关）
相对寻址：PC = PC+偏移量
跳跃寻址：PC = 偏移量
将起始地址(入口地址)送入PC

## Slide 19: 4.数据地址寄存器 (Address Register, AR)
功能
保存访问数据存储器的地址
本例中为访问数据cache单元的地址

## Slide 20: 5.通用寄存器
说明
模型中有4个通用寄存器R0~R3
作为ALU的数据源和目的
用作地址指示器、变址寄存器、堆栈指示器等

## Slide 21: 6.状态字寄存器 (Program Status Word, PSW)
功能
一个由各种状态条件标志拼凑而成的寄存器
PSW由ALU的运算结果设置
还保存中断和系统工作状态等
例如
X86： FLAGS
MIPS：无

## Slide 22: 5.1.4 操作控制器和时序发生器

## Slide 23: 操作控制器
操作控制器
根据指令OP码和时序信号，产生各种操作控制信号，以便正确地建立数据通路，从而完成取指令和执行指令的控制。在寄存器间建立数据通路
硬布线控制器：采用时序逻辑技术
微程序控制器：采用存储逻辑
数据通路：部件之间传送信息的通路
Notes: 数据通路：实验中数据流动经过的路径。没有合适的信号，数据通路没有建立，数据没法传输到目的地。

## Slide 24
时序产生器
产生并发出计算机所需要的时序控制信号
对各种控制信号实施时间上的控制

## Slide 25: 5.2 指令周期

## Slide 26: 指令格式设计——编码
操作码位数
地址码位数
偏移量
寄存器位数：2
数据寻址方式
直接寻址
指令寻址方式
顺序寻址
不设定寻址特征位，由操作码默认指定寻址方式
双操作数、单操作数
跳跃寻址
寄存器寻址
寄存器间接寻址
寻址特征位
3位

## Slide 27: 简单定义一个指令集
6条指令，单字长，字长为1B
寄存器 | 编码 | 寄存器 | 编码
R0 | 00 | R2 | 10
R1 | 01 | R3 | 11
名称 | 功能 | 类型
MOV | 寄存器数据传输 | RR型
LAD/STO | 取数/存数 | RS型
ADD/AND | 加法/与 | RR型
JMP | 转移 | RS型
指令寻址方式
顺序寻址：PC = PC + 1
跳跃寻址：PC = 偏移量
数据寻址方式
直接寻址：EA = 偏移量
寄存器寻址：EA = R
寄存器间接寻址：EA = (R)
4个寄存器

## Slide 28: 指令格式设计
指令 | OP
MOV | 000
LAD | 001
STO | 010
ADD | 011
AND | 101
JMP | 100

## Slide 29: 指令格式设计(类MIPS)
MOV Rd, Rs
寄存器寻址 双操作数
功能：Rs  Rd
LAD Rs, A
直接寻址
功能：(A) Rs
STO Rs, (Rd)
寄存器间接寻址
功能：Rs  (Rd)
000
RS
0
Rd
3bits
2bits
2bits
1bits
001
RS
3bits
A
2bits
3bits
010
RS
0
Rd
3bits
2bits
2bits
1bits

## Slide 30: 指令格式设计(类MIPS)
JMP A
跳跃寻址
功能：A  PC
ADD Rs, Rd
直接寻址
功能：Rs + Rd  Rd
AND Rs, Rd
寄存器间接寻址
功能：Rs & Rd  Rd
101
RS
0
Rd
3bits
2bits
2bits
1bits
100
3bits
5bits
A
011
RS
0
Rd
3bits
2bits
2bits
1bits

## Slide 31
指令 | 功能 | 二进制编码表示
start ： MOV R0, R1 | R1的内容传送给R0 R1->R0 | 000 01 00 0
LAD R1, 6 | 从6号单元取数据到R1 (6)->R1 | 001 01 110
ADD R1, R2 | R1 + R2-> R2 | 011 01 10 0
STO R2, (R3) | R2的内容存入R3指示的地址 R2->(R3) | 010 10 11 0
JMP start | 无条件跳转到start单元执行 start->PC | 100 start
AND R1, R3 | R1 & R3 -> R3 | 101 01 11 0

## Slide 32: 指令周期的基本概念
用方框图语言表示指令周期
MOV指令的指令周期
LAD指令的指令周期
ADD指令的指令周期
STO指令的指令周期
JMP指令的指令周期

## Slide 33: 5.2.1 指令周期的基本概念

## Slide 34: 运行程序
从内存中取一条指令
执行该指令
周而复始
取一条指令
执行 该指令

## Slide 35: 指令周期
取指 周期
指令 周期
执行 周期
从内存取出一条指令的时间
分析并执行这条指令的时间
注意：指令功能不同，其指令周期不同

## Slide 36: CPU周期
36
CPU周期
又称机器周期
通常指从内存读一个字的最短时间
说明
一个指令周期，划分为若干CPU周期
功能不同的指令，可能包含不同数目的CPU周期
Notes: 取指周期不等于CPU周期

## Slide 37: 时钟周期
时钟周期
又称：T周期、节拍脉冲
处理操作的最基本时间单位。如：ALU完成一次正确的运算；寄存器间的一次数据传送等
说明
一个CPU周期 = 若干时钟周期

## Slide 38: 相互关系
指令 周期
若干个
CPU周期
CPU周期
CPU周期
CPU周期
若干个
时钟周期
时钟周期
时钟周期
取指 周期
执行 周期
指令 周期
若干个

## Slide 39: 定长CPU周期的指令周期示意图
指令周期 = 取指周期+执行周期
取指周期 = 1个CPU周期
执行周期 = 1个CPU周期
1个CPU周期 = 4个 T周期

## Slide 40: 单周期CPU + 多周期CPU
单周期CPU
在一个时钟周期内完成从指令取出到得到结果的所有工作
效率低
多周期CPU
指令的执行分成多个阶段，每个阶段在一个时钟周期完成
容易流水线执行，效率高

## Slide 41: 简单程序示例分析

## Slide 42: 六条典型指令组成的简单程序示例
指令存储器 | 地址 | 指令 | 功能
 | 100 |  | (R0)=00， (R1)=10， (R2)=20， (R3)=30
 | 101 | start : MOV R0，R1 | R1的内容传送给R0，R1  R0
 | 102 | LAD R1, 6 | 从6号单元取数据到R1， (006)  R1
 | 103 | ADD R1, R2 | R1 + R2  R2
 | 104 | STO R2, (R3) | R2的内容存入R3指示的地址，R2  (R3)
 | 105 | JMP start | 无条件跳转到101单元执行， 101  PC
 | 106 | AND R1, R3 | R1 & R3  R3
数据存储器 | 地址 | 数据 | 功能
 | 005 | 70 | 
 | 006 | 100 | 执行LAD指令后，内容不变
 | 007 | 66 | 
 | 010 | 77 | 
 | … | … | 
 | 030 | 40 | 执行STO指令后，内容变化
R0
R1
R2
R3
00
10
20
30
10
100
120
120