## Slide 1: 第五章 中央处理器
本章讨论CPU的功能组成，控制器的工作原理和实现方法，微程序控制原理，基本控制单元的设计以及先进的CPU系统设计技术。

## Slide 2: 第五章 中央处理器
5.1 CPU功能和组成
5.2 指令周期
5.3 时序产生器和控制方式
5.4 微程序控制器
5.5 硬布线控制器
5.6 流水CPU
5.7 RISC CPU

## Slide 3: 如何设计指令周期

## Slide 4: 分析设计过程
操作信号设计
依据具体模型机和指令功能
两个阶段
取指阶段、执行阶段
两个步骤
找出数据通路：数据从哪里来，经过哪些部件，最终达到哪里
确定操作信号：形成上述数据通路所需的操作控制信号

## Slide 5
时间设计：各个操作在哪个时钟周期发生
取指周期 = ? CPU周期
执行周期 = ? CPU周期
1个CPU周期定义
从内存读写一个数据
或使用共享总线传输一个数据，总线只能有一个源
一个CPU周期内数据不能产生冲突
分析图5.1
IBUS是独占的、DBUS是共享的
1个CPU周期包括4个T周期：T1~T4

## Slide 6: 总线和相关控制信号
  C1、C2、C3
总线三态门
  DCache读，DCache写
  ICache读
存储器控制
  输入控制信号：PCin、DRin等
  输出控制信号：R0out、R1out等
寄存器控制
R/W
R
  +1
PC控制
  加、与、传送
ALU
+/-/…
IBUS是独占的
DBUS是共享的

## Slide 7: 5.2.2 MOV指令的指令周期
单字长，RR型

## Slide 8: MOV R0, R1 单字长，RR型
取指阶段
  数据通路：从指令Cache中取出指令经过IBUS写入IR
  操作控制：形成上述数据通路的控制信号
    指令cache读，写入IR
    PC+1，为取下一条指令做好准备
    对IR中的OP译码，以确定进行什么操作

## Slide 9: MOV R0, R1 单字长，RR型
9
1. 取指周期
从指令Cache取出指令到IR
PC+1，为取下一条指令做好准备
对IR中的OP译码，以确定进行什么操作
2. 执行周期
将数据从R1传送到R0
由于操作简单，只需要一个CPU周期
PC中装入第一条指令地址101
101
MOV
R0,R1

## Slide 10: 取指周期
取指周期
  (程序运行前) 第1条指令地址  PC
  OC输出PCout， PC  ICache
  OC输出+1， (PC) + 1  PC
  OC输出IRin，IBUS  IR
  OC输出ICache读， ICache(101)  IBUS
  IP(OP)译码，识别指令功能
  至此，取指结束
101
MOV
R0,R1
101
102
101
MOV
数据通路
1

## Slide 11: 取指周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | PC  ICache | PCout
2 | ICache IBUS | ICache读
3 | IBUS  IR | IRin
4 |  | +1
取指周期
  (程序运行前) 第1条指令地址  PC
  OC输出PCout， PC  ICache
  OC输出+1， (PC) + 1  PC
  OC输出IRin，IBUS  IR
  OC输出ICache读， ICache(101)  IBUS
  IP(OP)译码，识别指令功能
  至此，取指结束

## Slide 12: 取指周期分析
分析
使用一次指令总线IBUS，需要1个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | PC  ICache | PCout
2 | ICache IBUS | ICache读
3 | IBUS  IR | IRin
4 |  | +1
时间 | 
T1
T2
T3
T4
1个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号 | 时间
1 |  |  | 1个CPU周期
PC  ICache  IBUS  IR
PCout, ICache读, IRin, +1

## Slide 13: MOV R0, R1 指令的执行周期
101
102
数据通路
1
MOV指令的执行周期
OC输出R1out，R1源寄存器
OC输出C1，ALU  DBUS
OC输出DRin，DBUS  DR
OC输出R0in，DR  R0，R0的内容由00变为10
至此，MOV指令执行结束
OC输出ALU传送，R1  ALU

## Slide 14: MOV R0, R1 指令的执行周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | R1  ALU | R1out, ALU传送
2 | ALU  DBUS | C1
3 | DBUS  DR | DRin
4 | DR  R0 | R0in
MOV指令的执行周期
OC输出R1out，R1源寄存器
OC输出C1，ALU  DBUS
OC输出DRin，DBUS  DR
OC输出R0in，DR  R0，R0的内容由00变为10
至此，MOV指令执行结束
OC输出ALU传送，R1  ALU

## Slide 15: MOV R0, R1 执行周期分析
分析
使用一次共享总线DBUS，需要1个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | R1  ALU | R1out, ALU传送
2 | ALU DBUS | C1
3 | DBUS  DR | DRin
4 | DR  R0 | R0in
时间 | 
T1
T2
T3
T4
1个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号 | 时间
1 |  |  | 1个CPU周期
R1ALUDBUS  DR  R0
R1out, ALU传送, C1
DRin, R0in

## Slide 16: MOV R0, R1 指令周期
取指令
PC+1
执行 指令
对指令
译码
1个CPU周期
1个CPU周期
取值周期
执行周期
取下一条指令
PC+1

## Slide 17: 5.2.3 LAD指令
单字长，RS型

## Slide 18: LAd R1, 6 指令的执行周期
取指阶段
同MOV指令相同
执行阶段
OC打开C3，IR 地址码(6)  DBUS；
OC输出ARin，DBUS (6)  AR，数存进行地址译码
OC输出DCache读，DCache (6)=100， DCache  DBUS
OC输出DRin，DBUS(100) DR
OC输出R1in，DR(100)  R1
数据通路
1

## Slide 19: LAd R1, 6 指令的执行周期
取指阶段
同MOV指令相同
执行阶段
OC打开C3，IR 地址码(6)  DBUS；
OC输出ARin，DBUS (6)  AR，数存进行地址译码
OC输出DCache读，DCache (6)=100， DCache  DBUS
OC输出DRin，DBUS(100) DR
OC输出R1in，DR(100)  R1
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | IR  DBUS | C3
2 | DBUS  AR | ARin
3 | DCache  DBUS | DCache读
4 | DBUS  DR | DRin
5 | DR  R1 | R1in

## Slide 20: LAd R1, 6 执行周期分析
  序号1 和 2，访问一次内存并使用DBUS，需要1个CPU周期
  序号 3、4 和 5，使用一次DBUS，需要1个CPU周期
分析
顺序 | 数据通路 | 控制信号 | 时间
1 |  |  | 1个CPU周期
2 |  |  | 1个CPU周期
IR  DBUS  AR
DCache  DBUS  DR  R1
C3, ARin
DCache读, DRin, R1in
顺序 | 数据通路 | 控制信号 | 时间
1 | IR  DBUS | C3 | 
2 | DBUS  AR | ARin | 
3 | DCache  DBUS | DCache读 | 
4 | DBUS  DR | DRin | 
5 | DR  R1 | R1in | 
1个CPU周期
1个CPU周期

## Slide 21: LAD R1, 6 (RS型) 指令周期
取指令
PC+1
送操作数地址
对指令
译码
1个CPU周期
1个CPU周期
取值周期
执行周期
装入通用寄存器
1个CPU周期
取下一条指令
PC+1
取出 操作数

## Slide 22: 5.2.4 ADD指令的指令周期
单字长，Rr型

## Slide 23: ADD R1, r2 指令的执行周期
取指阶段
同MOV指令相同
执行阶段
OC输出R1out，R2out，确定R1源寄存器和R2目的寄存器
OC输出DRin，DBUS  DR
OC输出ALU加，ALU完成加法运算， FlagC  PSW
OC打开C1，ALU  DBUS
OC输出R2in，DRR2
数据通路
1

## Slide 24: ADD R1, r2 指令的执行周期
取指阶段
同MOV指令相同
执行阶段
OC输出R1out，R2out，R1  ALU, R2  ALU，确定R1源寄存器和R2目的寄存器
OC输出DRin，DBUS  DR
OC输出ALU加，ALU完成加法运算， FlagC  PSW
OC打开C1，ALU  DBUS
OC输出R2in，DR  R2
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | R1  ALU R2  ALU | R1out, R2out, ALU加
2 | ALU  DBUS | C1
3 | DBUS  DR | DRin
4 | DR  R2 | R2in

## Slide 25: ADD R1, r2 执行周期分析
分析
使用一次DBUS，需要1个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | R1  ALU, R2  ALU | R1out, R2out, ALU加
2 | ALU  DBUS | C1
3 | DBUS  DR | DRin
4 | DR  R2 | R2in
时间
1个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号 | 时间
1 |  |  | 1个CPU周期
R1 , R2  ALU  DBUS
 DR  R2
R1out, R2out, ALU加,
C1, DRin, R2in

## Slide 26: ADD R1, r2 (RR型) 指令周期
取指令
PC+1
执行 指令
对指令
译码
1个CPU周期
1个CPU周期
取值周期
执行周期
取下一条指令
PC+1

## Slide 27: 5.2.5 STO指令的指令周期
单字长、RS型

## Slide 28: STO R2, (r3) 指令的执行周期
取指阶段
同MOV指令相同
执行阶段
OC输出R3out，选择R3寄存器
OC输出ARin，DBUS  AR，数存进行地址译码
OC输出Dcache写，DBUS  DCache
OC输出R2out，选择R2寄存器
OC打开C2，R3  DBUS
OC打开C2，R2  DBUS
数据通路
1

## Slide 29: STO R2, (r3) 指令的执行周期
取指阶段
同MOV指令相同
执行阶段
OC输出R3out，选择R3寄存器
OC输出ARin，DBUS  AR，数存进行地址译码
OC输出Dcache写，DBUS  DCache
OC输出R2out，选择R2寄存器
OC打开C2，R3  DBUS
OC打开C2，R2  DBUS
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | R3  DBUS | R3out, C2
2 | DBUS  AR | ARin
3 | R2  DBUS | R2out, C2
4 | DBUS  DCache | Dcache写

## Slide 30: STO R2, (r3) 执行周期分析
分析
使用两次DBUS，需要2个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | R3  DBUS | R3out, C2
2 | DBUS  AR | ARin
3 | R2  DBUS | R2out, C2
4 | DBUS  DCache | DCache写
时间
1个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号 | 时间
1 |  |  | 1个CPU周期
2 |  |  | 1个CPU周期
R3  DBUS  AR
R3out, C2, ARin
R2out, C2, DCache写
1个CPU周期
R2  DBUS  DCache

## Slide 31: STO R2, (r3) (RS型) 指令周期
取指令
PC+1
送操作数地址
对指令
译码
1个CPU周期
1个CPU周期
取值周期
执行周期
写数据存储器
1个CPU周期
取下一条指令
PC+1
送 操作数

## Slide 32: 5.2.6 JMP指令的指令周期
单字长、单地址

## Slide 33: JMP 101 指令的执行周期
取指阶段
同MOV指令相同
执行阶段
OC打开C3，IR(地址码)  DBUS
OC输出PCin，DBUS  PC，数存进行地址译码
数据通路
1

## Slide 34: JMP 101 指令的执行周期
取指阶段
同MOV指令相同
执行阶段
OC打开C3，IR(地址码)  DBUS
OC输出PCin，DBUS  PC，数存进行地址译码
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | IR  DBUS | C3
2 | DBUS  PC | PCin

## Slide 35: JMP 101 执行周期分析
分析
使用1次DBUS，需要1个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号
1 | IR  DBUS | C3
2 | DBUS  PC | PCin
时间
1个CPU周期
顺序 | 数据通路 | 控制信号 | 时间
1 |  |  | 1个CPU周期
IR  DBUS  PC
C3, PCin

## Slide 36: JMP 101 指令周期
取指令
PC+1
执行 指令
对指令
译码
1个CPU周期
1个CPU周期
取值周期
执行周期
取下一条指令
PC+1

## Slide 37: 5.2.7 指令周期

## Slide 38
 | MOV |  | LAD |  | ADD |  | STO |  | JMP | 
 | 数据通路 | 控制信号 | 数据通路 | 控制信号 | 数据通路 | 控制信号 | 数据通路 | 控制信号 | 数据通路 | 控制信号
取指周期 | PC  IR | PCout,, IRin, PC+1 | PCIR | PCout,, IRin, PC+1 | PC  IR | PCout,, IRin, PC+1 | PC  IR | PCout,, IRin, PC+1 | PC  IR | PCout,, IRin, PC+1
执行周期 | R1R0 | R1out, ALU传送, C1, DRin, R0in | IRAR | C3, ARin | R1+R2R2 | R1out, R2out, ALU加 C1, DRin, R2in | R3  AR | R3out, C2, ARin | IR  PC | C3, PCin
 |  |  | DcacheR1 | DCache读, DRin, R1in |  |  | R2Dcache | R2out, C2, DCache写 |  | 

## Slide 39
 | MOV |  | LAD |  | ADD |  | STO |  | JMP | 
 | 数据通路 | 控制信号 | 数据通路 | 控制信号 | 数据通路 | 控制信号 | 数据通路 | 控制信号 | 数据通路 | 控制信号
执行周期 | R1R0 | R1out, ALU传送, C1, DRin, R0in | IRAR | C3, ARin | R1+R2R2 | R1out, R2out, ALU加 C1, DRin, R2in | R3  AR | R3out, C2, ARin | IR  PC | C3, PCin
 |  |  | DcacheR1 | DCache读, DRin, R1in |  |  | R2Dcache | R2out, C2, DCache写 |  | 
 | 数据通路 | 控制信号
取指周期 | PC  IR | PCout,, IRin, PC+1

## Slide 40: 用方框图语言表示指令周期
采用方框图（指令流程图）来表示指令周期
矩形框 代表一个CPU周期
矩形框中的内容表示数据通路
矩形框右边写出控制信号
菱形框 表示判断或测试
时间上依附于前一个方框的CPU周期
公操作符"～”
一条指令执行完毕后CPU进行的一些共性操作，中断请求、DMA请求等
不独占一个CPU周期

## Slide 41: 指令流程图
译码
PCout,
IRin,
PC+1
PC  IBUS  IR
R1out,
ALU传送,
C1,
DRin,
R0in
MOV
R1  R0
IR  AR
C3,
ARin
DcacheR1
Dcache读,
DRin,
R1in
LAD
R1out, R2out,
+,
C1,
DRin,
R2in
ADD
R1+R2R2
C3,
PCin
JMP
IR  PC
R3  AR
R3out,
C2,
ARin
R2Dcache
R2out,
C2,
DCache写
STO
Notes: 指令流程图体现了CPU的四大功能：
1. 指令控制，PC+1命令/取指周期
2. 操作控制，每个方框内形成数据通路所需的信号
3. 时间控制，每个方框表示一个CPU周期，每个指令的流程图体现了该指令的指令周期时间长短
4. 数据加工，方框内对数据进行处理
所有指令的取指周期是完全相同的，而且是一个CPU周期。
  在执行周期，由于各条指令的功能不同，所用的CPU周期也是各不相同

## Slide 42
由上图可见，对于图5.1的模型机
  所有指令的取指周期是完全相同的，而且是一个CPU周期。
  在执行周期，由于各条指令的功能不同，所用的CPU周期也是各不相同
    MOV、ADD、JMP指令是一个CPU周期
    LAD、STO指令是两个CPU周期，需要访问内存

## Slide 43: 例5.1 下图所示为双总线结构机器的数据通路，IR为指令寄存器，PC为程序计数器(具有自增功能)，M为主存(受R/W信号控制)，AR为地址寄存器，DR为数据缓冲寄存器， ALU由加(+)、减(-)控制信号决定完成何种操作，控制信号G控制的是一个门电路。另外，线上标注有小圈表示有控制信号。例如yi表示y寄存器的输入控制信号， R1o为寄存器R1的输出控制信号，未标字符的线为直通线，不受控制。
R1i
R1o
R2o
R2i

## Slide 44: 画出下面指令的指令周期流程图，假设该指令的地址已放入PC中。列出相应的微操作控制信号序列 (1) “ADD R2, R0”指令完成 (R2) + (R0)  R0的功能 (2) “SUB R1, R3”指令完成 (R3) - (R1)  R3的操作
R1i
R1o
R2o
R2i
PCo, G, ARi
PC  AR
M  DR
DR  IR
R/W=R
DRo, G, IRi
取指周期

## Slide 45
分析
指令周期流程图包括：取指周期和执行周期两部分
使用一次总线或访问一次内存为一个CPU周期，用一个方框表示
因为双总线结构，数据传送比较慢，所以取指和执行都是划分为3个CPU周期

## Slide 46: (1) “ADD R2, R0”指令完成 (R2) + (R0)  R0的功能
R0o, G, Xi
R2  Y
R0  X
ALU  R2
R2o, G, Yi
+, ALUo, G, R2i
执行周期

## Slide 47: (2) “SUB R1, R3”指令完成 (R3) - (R1)  R3的操作
R3o, G, Yi
R3  Y
R1  X
ALU  R3
R1o, G, Xi
-, ALUo, G, R3i
执行周期

## Slide 48: 指令流程图
PCo, G, ARi
PC  AR
M  DR
DR  IR
R/W=R
DRo, G, IRi
译码
ADD
R0o, G, Xi
R2  Y
R0  X
ALU  R2
R2o, G, Yi
+, ALUo, G, R2i
执行周期
R3o, G, Yi
R3  Y
R1  X
ALU  R3
R1o, G, Xi
-, ALUo, G, R3i
SUB
取指周期
CPU周期