## Slide 1: 第五章 中央处理器
本章讨论CPU的功能组成，控制器的工作原理和实现方法，微程序控制原理，基本控制单元的设计以及先进的CPU系统设计技术。

## Slide 2: 第五章 中央处理器
5.1 CPU功能和组成
5.2 指令周期
5.3 时序产生器和控制方式
5.4 微程序控制器
5.5 硬布线控制器
5.6 流水CPU
5.7 RISC CPU

## Slide 3: 5.5 硬连线控制器

## Slide 4: 硬连线控制器
硬连线控制器(Hard-wired controller)
  也称为硬布线控制器
  把控制器看作产生控制信号的逻辑电路
  由门电路和触发器构成

## Slide 5: 1.基本思想
输入信号
输出信号
指令译码器的输出 Im
执行部件的反馈信息Bj
节拍电位 M
节拍脉冲 T
微操作控制信号(微命令)
IR
指令译码器
I1
Im
I2
B1
Bj
B2
启动
复位
停止
时钟
M1
Mi
T1
Tk
微操作控制信号
C1
Cn
……
结果反馈信息
树形逻辑网格
N
节拍电位/节拍脉冲发生器

## Slide 6: CPU结构
指令
MOV Rx, Ry
LAD Rx, 6
ADD Rx, Ry
STO Rx, (Ry)
JMP 101
AND Rx, Ry
Start ：
地址 | 数据
5 | 数据
6 | 数据
7 | 数据
10 | 数据
… | …
30 | 40
40 | 
地址 | OP | 地址码
101 | MOV | Rx, Ry
102 | LAD | Rx, 6
103 | ADD | Rx, Ry
104 | STO | Rx, (Ry)
105 | JMP | 101
106 | AND | Rx, Ry
107 |  | 
AR
PC
DR
Rx
Ry
ALU
LDDR (T3)
LDPC (T4)
LDRx (T4)
LDRy (T4)
RD(I)
RD(D)
WE(D) (T3)
IR
时序发生器
操作控制器
指令译码器
LDAR (T4)
OP
地址码
通往IO端口
C1
C2
Cn
+1
ADD
AND
传送
ABUS(D)
ABUS(I)
DBUS
IBUS
PC+1 (T4)
DCache
ICache
LDIR (T4)

## Slide 7: CPU结构
操作控制信号
RD(I)—读指存
RD(D)—读数存
WE(D)—写数存
LDPC—写入PC
LDIR—写入IR
LDAR—写入AR
LDDR—写入DR
PC+1
LDRy—写入Ry寄存器
LDRx—写入Rx寄存器
地址 | 数据
5 | 数据
6 | 数据
7 | 数据
10 | 数据
… | …
30 | 40
40 | 
地址 | OP | 地址码
101 | MOV | Rx, Ry
102 | LAD | Rx, 6
103 | ADD | Rx, Ry
104 | STO | Rx, (Ry)
105 | JMP | 101
106 | AND | Rx, Ry
107 |  | 
AR
PC
DR
Rx
Ry
ALU
LDDR (T3)
LDPC (T4)
LDRx (T4)
LDRy (T4)
RD(I)
RD(D)
WE(D) (T3)
IR
时序发生器
操作控制器
指令译码器
LDAR (T4)
OP
地址码
通往IO端口
C1
C2
Cn
+1
ADD
AND
传送
ABUS(D)
ABUS(I)
DBUS
IBUS
PC+1 (T4)
DCache
ICache
LDIR (T4)

## Slide 8: 2.指令执行流程
PC  ABUS(I)
IBUS  IR
PC + 1
MOV
Ry  DR
DR  Rx
NULL
IR  AR
AR  ABUS(D)
DBUS  DR
DR Rx
LAD
RD(D)
ADD
Rx+Ry  DR
DR  Ry
NULL
Ry  AR
Rx  DBUS
STO
WE(D)
JMP
IR  PC
NULL
启动
M1
M2
M3
译码
设计
采用同步控制方式，将所有指令的指令周期都设为3个CPU周期
图中M1、M2、M3为节拍电位信号，各自等于一个CPU周期
MOV、ADD和JMP指令在M3不执行任何操作
如何区分不同的CPU周期
?
Notes: 指令流程图体现了CPU的四大功能：
1. 指令控制，PC+1命令/取指周期
2. 操作控制，每个方框内形成数据通路所需的信号
3. 时间控制，每个方框表示一个CPU周期，每个指令的流程图体现了该指令的指令周期时间长短
4. 数据加工，方框内对数据进行处理
所有指令的取指周期是完全相同的，而且是一个CPU周期。
  在执行周期，由于各条指令的功能不同，所用的CPU周期也是各不相同

## Slide 9: 硬连线控制器时序
设定M1、M2、M3三个电位信号，各自等于一个CPU周期
每个CPU周期包括4个节拍脉冲（T1~T4）

## Slide 10: 三级时序 同步控制
时钟
T3
T4
T2
T1
节拍脉冲
取指周期
执行周期
执行周期
M1
M2
主状态周期
M3
节拍电位
CLK
设计
固定3个机器周期，12个节拍

## Slide 11: 3. 微操作控制信号产生
11
  微命令由微指令产生
微程序控制器
  微命令由布尔代数表达式描述的输出函数产生
硬连线控制器

## Slide 12: 硬连线控制器设计方法
12
设计步骤
画出指令周期流程图，明确各节拍控制信号
找出产生同一个微操作信号的所有条件，建立操作时间表
与时序信号组合，写出逻辑表达式
化简、用门电路或可编程器件物理实现

## Slide 13: 例5.3 根据下图写出以下操作控制信号RD(I)、RD(D)、WE(D)、LDPC、LDIR、LDAR、LDDR、PC+1、LDRx、LDRy的逻辑表达式
操作控制信号
RD(I)—读指存
RD(D)—读数存
WE(D)—写数存
LDPC—写入PC
LDIR—写入IR
LDAR—写入AR
LDDR—写入DR
PC+1
LDRy—写入Ry寄存器
LDRx—写入Rx寄存器
地址 | 数据
5 | 数据
6 | 数据
7 | 数据
10 | 数据
… | …
30 | 40
40 | 
地址 | OP | 地址码
101 | MOV | Rx, Ry
102 | LAD | Rx, 6
103 | ADD | Rx, Ry
104 | STO | Rx, (Ry)
105 | JMP | 101
106 | AND | Rx, Ry
107 |  | 
AR
PC
DR
Rx
Ry
ALU
LDDR (T3)
LDPC (T4)
LDRx (T4)
LDRy (T4)
RD(I)
RD(D)
WE(D) (T3)
IR
时序发生器
操作控制器
指令译码器
LDAR (T4)
OP
地址码
通往IO端口
C1
C2
Cn
+1
LDIR (T4)
ADD
AND
传送
ABUS(D)
ABUS(I)
DBUS
IBUS
PC+1 (T4)
DCache
ICache

## Slide 14: ① 画出指令周期流程图
PC  ABUS(I)
IBUS  IR
PC + 1
MOV
Ry  DR
DR  Rx
NULL
IR  AR
AR  ABUS(D)
DBUS  DR
DR  Rx
LAD
RD(D)
ADD
Rx+ Ry  DR
DR  Ry
NULL
Ry  AR
Rx  DBUS
STO
WE(D)
JMP
IR  PC
NULL
启动
M1
M2
M3
译码
T3
T4
T1
T3
T4
T4
T3
T4
T4
T4
T3
T4
T1
T4
T3
RD(I)
LDIR
+1
LDDR
LDRx
LDAR
LDDR
LDRy
LDAR
LDPC
LDDR
LDRx
LDPC
注：本例中+1只完成外部信号设置，需要LDPC使得完成+1运算
画出指令流程图
定脉冲周期
写信号
Notes: 指令流程图体现了CPU的四大功能：
1. 指令控制，PC+1命令/取指周期
2. 操作控制，每个方框内形成数据通路所需的信号
3. 时间控制，每个方框表示一个CPU周期，每个指令的流程图体现了该指令的指令周期时间长短
4. 数据加工，方框内对数据进行处理
所有指令的取指周期是完全相同的，而且是一个CPU周期。
  在执行周期，由于各条指令的功能不同，所用的CPU周期也是各不相同

## Slide 15: ② 列出微操作时间表
微命令 时序信号 |  | LDAR | LDDR | LDIR | LDRx | LDRy | PC+1 | LDPC | WE(D) | RD(D) | RD(I)
节拍电位 | 节拍脉冲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M1 | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M2 | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
M3 | T1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
设：不考虑执行部件的反馈
MOV
MOV
1
1
1
1
1
1
1
LAD
LAD
LAD
LAD
LAD
LAD
LAD
,ADD
ADD
,STO
STO
JMP
LAD
Notes: M1、M2、M3是节拍电位；
T1、T2、T3、T4为节拍脉冲；
MOV、LAD、ADD、STO、JMP表示OP字段译码输出信号Im。
不考虑执行部件的反馈
列出每个微命令C在哪个电位、哪个节拍、哪个指令发产生？

## Slide 16: 硬连线与微程序控制器比较
硬连线控制器
执行速度快
设计复杂，代价昂贵
微程序控制器
设计简单，便于维护修改

## Slide 17: 5.6 流水CPU

## Slide 18: 5.6.4 Pentium CPU
1989年初，0.8um工艺，310万晶体管
5V电压，功耗20W
非固定长度指令格式，9种寻址方式，191条指令，兼具有RISC和CISC特性
提供了更加灵活的存储器寻址结构，可以支持传统的4k大小的页面，也可以支持4M大小的页面（TLB）
动态转移预测技术（BTB转移目标缓存）

## Slide 19: Pentium结构图
结构特点
哈佛结构Cache
2路超标量
32位CPU
80位FPU
外部数据总线宽度为64位，外部地址总线宽度为32位
微程序控制器

## Slide 20: 5.7 RISC CPU

## Slide 21: RISC CPU三个要素
RISC CPU三个要素
一个有限的简单的指令集；
配备大量的通用寄存器；
对指令流水线的优化
编译技术

## Slide 22: RISC机器的特征：
RISC机器的特征
使用等长指令（4B）
寻址方式少且简单
只有取数指令、存数指令访问存储器
指令数目相对较少，指令格式简单
指令功能简单，控制器多采用硬连线方式
指令的执行平均时间(CPI)为一个时钟周期。
配置大量寄存器、优化使用。
支持指令流水并强调指令流水的优化使用。
RISC技术的复杂性在它的编译程序

## Slide 23: RISC与CISC的主要特征对比
比较内容 | CISC | RISC
指令系统 | 复杂，庞大 | 简单，精简
指令数目 | 一般大于200 | 一般小于100
指令格式 | 一般大于4 | 一般小于4
寻址方式 | 一般大于4 | 一般小于4
指令字长 | 不固定 | 等长
可访存指令 | 不加限制 | 只有LOAD/STORE指令
各种指令使用频率 | 相差很大 | 相差不大
各种指令执行时间 | 相差很大 | 绝大多数在一个周期内完成
优化编译实现 | 很难 | 较容易
程序源代码长度 | 较短 | 较长
控制器实现方式 | 绝大多数为微程序控制 | 绝大多数为硬连线控制
软件系统开发时间 | 较短 | 较长

## Slide 24: MIPS Aptiv框图
硬布线控制器
指令缓存
数据缓存
总线接口
内存管理单元
算术与逻辑运算器
协处理器
指令译码器
通用寄存器
浮点运算器

## Slide 25: ARM处理器 框图
平均微程序为1.8条微指令

## Slide 26: 本章重点内容
CPU的功能（控制器的功能、6类寄存器）
指令周期基本概念
五种基本指令的指令周期及其数据通路流程
时序产生器和控制方式基本原理
微程序控制器工作原理
微程序设计基本概念
硬连线控制器基本概念

## Slide 27: 本章容易混淆的一些概念
周期表示一段时间
指令周期指机器指令从取指到执行完成所花的时间，包括取指周期和执行周期。
CPU周期=机器周期，一个CPU周期包括多个节拍脉冲。
节拍脉冲=T周期，处理操作的最基本单位
指令周期 ＞CPU/机器周期 ＞ 节拍脉冲

## Slide 28: 数据通路举例
某机字长16位，指令16位定长；
指令ADD (R1)，R0的功能为(R0)+((R1)) (R1)，即将R0中数据与R1内容所指向的主存单元的数据相加，并将结果送入R1内容所指向的主存单元中；
数据通路图中控制信号为1表示有效，假设MAR输出一直处于使能状态；
IR
PC
PCin
IRin
PC+1
PCout
至指令译码部件
A
AC
ALU
ACout
ACin
Add
Ain
R0
R0out
R1out
R1in
R0in
R1
MAR
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
MDR
内总线
CB
DB
AB
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)

## Slide 29: 数据通路举例---取指令周期
IR
PC
PCin
IRin
PC+1
PCout
至指令译码部件
A
AC
ALU
ACout
ACin
Add
Ain
R0
R0out
R1out
R1in
R0in
R1
MAR
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
MDR
内总线
CB
DB
AB
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
C1
C2
C3
MAR
MDR
PC
IR
下表为取指令和译码阶段每个节拍(时钟周期)的功能和控制信号，请按相同方式给出执行阶段各节拍的功能和有效控制信号。
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | (PC)MAR | PCout, MARin
C2 | M(MAR) MDR (PC)+1PC | MemR, MDRinE,PC+1
C3 | (MDR) IR | MDRout, IRin
C4 | 指令译码 | 无

## Slide 30: 数据通路举例---执行指令周期
A
AC
IR
PC
R0
ALU
MAR
PCin
IRin
ACout
ACin
Add
Ain
R0out
R1out
R1in
R0in
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
CB
DB
AB
PC+1
PCout
内总线
至指令译码部件
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
MDR
R1
C1
C2
C3
MAR
MDR
A
((R1))  A
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | MAR(R1) | R1out, MARin
C2 | MDRM(MAR) | MemR, MDRinE
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C1 | (R1)  MAR | R1out, MARin
C2 | M(MAR) MDR | MemR, MDRinE
C3 | (MDR) A | MDRout, Ain

## Slide 31: 数据通路举例---执行指令周期
A
AC
IR
PC
R0
ALU
MAR
PCin
IRin
ACout
ACin
Add
Ain
R0out
R1out
R1in
R0in
MARin
MDRin
MDRoutE
MDRout
MDRinE
CB
DB
AB
PC+1
PCout
内总线
至指令译码部件
MemR
MemW
Data
Addr
存储器(M)
MDR
R1
C4
C5
MAR
MDR
A
AC
(R0)+((R1))(R1)
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | AC ALU | R0out, ADD,ACin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | AC ALU | R0out, ADD,ACin
C5 | MDRA | Acout,MDRin
时钟 | 功能 | 有效控制信号
C4 | ALUAC | R0out, ADD,ACin
C5 | AMDR | ACout,MDRin
C6 | (MDR) M(MAR) | MDRoutE,MemW