## Slide 1: 第七章 外围设备
7.1 外围设备概述
7.2 磁盘存储设备
7.3 磁带存储设备
7.4 光盘和磁光盘存储设备
7.5 显示设备
7.6 输入设备和打印设备

## Slide 2: 7.1 外围设备概述

## Slide 3: 7.1.1 外围设备的一般功能
外围设备
又称，外部设备
功能
是在计算机和其他设备之间，以及计算机与用户之间提供联系
每一种外围设备，都是在它自己的设备控制器控制下进行工作，而设备控制器则通过I/O接口和主机相连，并受主机控制。

## Slide 4: 7.1.2 外围设备的分类

## Slide 5: 7.2 磁盘存储设备

## Slide 6: 磁表面存储
将磁性材料涂在载磁体（铝或塑料）存储信息
如：磁盘存储器、磁带存储器
优点
存储容量大，位价格低
可以重复使用
信息可以长期保存
缺点
存取速度较慢，机械结构复杂

## Slide 7: 1.磁性材料物理特性
B：磁感应强度
H：外加磁场强度
I ：电流
磁性材料被磁化后，会形成两个稳定的剩磁状态+Br , -Br，可以表示二进制代码1和0
磁性材料上出现剩磁状态的地方形成了一个磁化元
它是记录一个二进制位的最小单位
Notes: 右手定则

## Slide 8: 2.磁表面存储器的读写原理
利用磁性材料剩磁的两种磁化方向表示二进制“0”和“1”
利用磁头来形成和判别磁性材料的不同磁化状态

## Slide 9: 磁性材料排列方式
垂直排列
密度高、容量大
水平排列
密度低、容量小
磁性材料均匀排列在圆形载磁体上
垂直排列
  密度高、容量大

## Slide 10: 7.2.2 磁盘的组成和分类

## Slide 11
目前硬磁盘主要是温彻斯特磁盘，简称温盘，是一种可移动磁头固定盘片的磁盘机。
  密封组合
  悬浮磁头
防尘性能好，可靠性高，对使用环境要求不高

## Slide 12: 温盘原理
载磁体
运动方向
气流
5-6s
浮力
＋
头发直径
70s
5s
优点：没有摩擦、寿命长
硬盘磁头与盘片的接触方式：悬浮式

## Slide 13: 硬盘

## Slide 14: 软盘
固定磁头，可移动盘片
1.44MB 软盘

## Slide 15: 7.2.3 硬盘驱动器和控制器

## Slide 16: 硬磁盘驱动器组成
定位驱动系统
主轴系统
数据转换系统
磁电互换
控制磁盘旋转
控制磁头臂径向运动

## Slide 17: 7.2.4 磁盘上信息的分布

## Slide 18: 磁盘的相关参数
记录面 (Surface)
盘片的上下两面都能记录信息，称为
一个记录面对应一个磁头（Head），用磁头表示记录面
磁道 (Track)
记录面上一系列同心圆
由外向内依次编号，最外侧为0磁道
扇区 (Sector)
每个磁道等弧度分为若干个扇区
信息按扇区存放，每个扇区的存储信息量是相同的，为512B

## Slide 19
扇区之间有间隙，用于隔离扇区
spindle
surface
tracks
track k
sectors
gaps

## Slide 20: 磁头和盘片的运动
盘片旋转
磁头悬浮，沿半径方向运动.
spindle

## Slide 21: 硬盘的相关概念
柱面 (Cylinder)
所有记录面上相同编号的磁道形成一个圆柱面，简称柱面
一个磁盘的柱面数等于其中一个记录面上的磁道数
柱面是逻辑、虚拟概念

## Slide 22: 硬盘的相关参数
0扇区
1扇区
2扇区
3扇区
0磁道
1磁道
2磁道
0柱面
1柱面
硬盘上的一个扇区要用三个参数来定位（CHS模式）：柱面号、磁头号、扇区号
标准记录格式
硬盘容量
头空
数据(固定字节)
序标
校验字
尾空
1个扇区
  = 柱面数×磁头数×扇区数×512字节/扇区
Notes: 硬盘容量限制
http://baike.baidu.com/view/1329184.htm
CHS柱面地址是16位，扇区地址是8位，磁头地址是4位，最大容量136.9GB
INT 13管理：柱面地址是10位，磁头寄存器为8位。扇区地址为6位，最大容量8.4G

## Slide 23
访问过程
OS计算出要访问的位置 (C, H, S)
控制磁头移动到对应的柱面 C
磁盘旋转到起始扇区 S
磁盘继续旋转，磁头开始读写信息
转动方式
所有磁盘统一转动，所有磁头一起移动

## Slide 24: 如果某文件长度超过一个磁道的容量，应将它记录在同一个记录面上，还是记录在同一个柱面上？
磁头移动都需要时间，而且在磁盘访问总时间中占比较大。
如果某文件长度超过一个磁道的容量，应将它记录在同一个柱面上，因为不需要移动磁头，读/写速度快。

## Slide 25
柱面号10位，磁头号8位，扇区为6位，得到CHS模式容量限制8.4G
=210×28×26×29B=233B=233B/109
现代磁盘采用LBA（逻辑区块地址(Logical Block Address）

## Slide 26: 7.2.5 磁盘存储器的技术指标

## Slide 27: 指标——存储密度
道密度
沿磁盘半径方向单位长度上的磁道数
位密度
磁道单位长度上能记录的二进制位数
面密度
位密度和道密度的乘积
面密度
位密度
道密度

## Slide 28: 指标——存储容量
存储容量
一个磁盘存储器所能存储的字节总数，称为磁盘存储器的存储容量
分类
格式化容量：存储数据信息的总量，用户真正使用的容量
非格式化容量：磁化单元总数
格式化容量  非格式化容量 60~70%

## Slide 29: 指标—— XX时间
寻道时间
将磁头定位至所要求的磁道上所需的时间
平均寻道时间 ：最大寻道时间与最小寻道时间的平均值。
平均寻道时间 𝑻𝒔 ：最大寻道时间与最小寻道时间的平均值。
等待时间
寻道完成后，磁道上所访问扇区到达磁头下的时间，和磁盘转速有关
平均等待时间：用盘旋转半周的时间，1/(2r)，r 磁盘转速(转/秒)
数据传输时间 (传输b字节用了多长时间)
=b / (rN)，其中：b 表示传送的字节数，N 表示每磁道字节数
寻道时间
等待时间
寻道完成后，磁道上所访问扇区到达磁头下的时间，和磁盘转速有关
平均等待时间：用盘旋转半周的时间，1/(2r)，r 磁盘转速(转/秒)
数据传输时间 (传输b字节用了多长时间)
=b / (rN)，其中：b 表示传送的字节数，N 表示每磁道字节数

## Slide 30: 指标——存取时间
存取时间
指从发出读写命令后，从磁头移动至指定盘片位置、读出或写入信息、传送数据所需要的总时间

## Slide 31: 指标——磁盘存取时间
设:
  转速 r = 7,200 RPM (转/分钟)
  平均寻道时间 = 9 ms
  字节/道 = 400 B
有:
  r = 7,200 RPM = 7200 / (60  1000 ms) = 0.12 转/ms
  T平均等待时间 = 1/(2r) = 1/ 0.24  4 ms
  T平均传输时间 = d/(rN) = 1/(0.12 ms  400)  0.02 ms
  T存取时间 = 9 ms + 4 ms + 0.02 ms =13.02ms
磁盘存取时间主要由寻道时间和等待时间组成

## Slide 32: 指标——磁盘存取时间
磁盘存取时间主要由寻道时间和等待时间组成
SRAM访问时间约4ns，DRAM约60ns
  SRAM比磁盘快 3  106 (三百万)倍
  DRAM约比磁盘快 2  105 （20万）倍

## Slide 33: 指标——数据传输率
单位时间内向主机传送字节数
  磁盘转速为 r 转/秒，每条磁道容量为 N 个字节，则数据传输率：

## Slide 34: 例7.1 磁盘有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm，外径33cm，内层道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分
  有效存储区域
  道密度 = 40道/cm，共有 40 × 5.5 = 220道，即 C=220 个圆柱面
① 共有多少柱面？
  磁头数/记录面：H = 6×2 - 2 = 10
  磁道长度：L = 2πR = 2×3.14 ×11= 69.08(cm)
  每条磁道容量：N = 400位/cm × 69.08cm=27632位 = 3454B
  总容量 = C× N × H = 220 × 3454B ×10 = 7598800B
② 总存储容量是多少？
  =16.5 – 11 = 5.5 cm
每条磁道容量一样
Notes: 只讲1个例子

## Slide 35: 例7.1 磁盘有6片磁盘，每片有两个记录面，最上最下两个面不用。存储区域内径22cm，外径33cm，内层道密度为40道/cm，内层位密度400位/cm，转速6000转/分
  磁盘数据传输率：Dr = rN
  r 为磁盘转速：r = 6000转/分 = 6000转/60秒 = 100转/秒
  N 为每条磁道容量：N = 3454B
  Dr = rN = 100 × 3454B = 345400B/s
③ 数据传输率？
Notes: 只讲1个例子

## Slide 36: 例7.2：某磁盘组共有8个记录面。盘面存储区内径2英寸,外径8英寸，道密度为100tpi，最内磁道上的位密度为5000bpi，转速为3000转/分，平均找道时间为10ms
  转速：r = 3000 转/分 = 50转/s = 0.05转/ms
  平均等待时间：
  平均定位时间：= 10ms + 10ms = 20ms
① 平均定位时间=平均找道时间+平均等待时间
  磁道数：
② 磁道数=有效存储区域长度×道密度
  =2π  5000 bpi  300  8 = 37680000B
③ 总存储容量=内磁道长度×位密度×柱面数×记录面数

## Slide 37: 硬盘发展趋势
充氦气：缩短碟片距离，增加碟片数量
4K扇区：与OS文件管理匹配，减少扇区浪费
叠瓦SMR、二维TDMR、微波辅助磁记录 (MAMR) 、热辅助磁记录 (HAMR)
  增大单碟容量
容量将到达100TB

## Slide 38: 固态硬盘
固态硬盘SSD 也称作电子硬盘或者固态电子盘，是由控制单元和固态存储单元（FLASH芯片）组成的硬盘。
固态硬盘特点
  速度快、抗震、零噪音、重量轻等优点

## Slide 39: 7.3 磁带存储设备

## Slide 40
磁带的记录原理与磁盘基本相同，只是它的载磁体是一种带状塑料，叫做磁带。
磁带采用顺序访问方式，速度比磁盘速度慢
通常用作为数据备份的海量存储设备。

## Slide 41: 7.4 光盘和磁光盘存储设备

## Slide 42
光盘上的信息以坑点形式分布
  凹坑表示“1”，凸点表示为“0”
读出时，当激光束照射在凹坑上时反射率低；而照射在凸点上时反射率高。
根据反射光的光强变化并进行光电转换，即可读出记录信息。

## Slide 43: 只读型CD光盘
CD-DA
  数字唱盘，记录数字化信息，74分钟数字立体声信息
CD-ROM
  容量640MB

## Slide 44: 可写CD
写一次型CD-R
  利用激光改变有机染料记录面对光的反射率。
可多次的重复写入
  磁光盘 CD-MO(Magneto-Optical)
    利用激光产生高温来改变磁场
  CD-RW(Rewritable)
    利用激光改变相变材料的晶态和非晶态两种状态

## Slide 45: DVD
DVD使用较短波长的激光束，使盘片数据的密度达4.7GB，是CD产品容量的7倍，
如果采取双面双层的记录方式，容量更可高达17GB
  DVD-ROM DVD-Video DVD-Audio DVD-R DVD-RAM

## Slide 46: 不同盘片比较
Track Pitch: 1.6μm
Minimum Pit Length: 0.8 μm
Storage Density: 0.41Gb/inch2
Track Pitch: 0.74 μm
Minimum Pit Length: 0.4 μm
Storage Density: 2.77Gb/inch2
Track Pitch: 0.32 μm
Minimum Pit Length: 0.15 μm
Storage Density:1 4.73 Gb/inch2
CD 0.7GB
DVD 4.7GB
Blu_ray Disc 25GB

## Slide 47: 光驱的速度
1倍速
  CD在1小时内读完一张CD盘的速度定义为1倍速，150KB/S
  DVD的1倍速则在1350KB/s左右
X倍速：指是最初光驱读取速率的多少倍的读取速率的光驱。