## Slide 1: 考试范围和题型

## Slide 2: 考试说明
考试时间
考试范围
考试题型
选择题 (1分/题30题=30分)
填空题 (2分/空15空=30分)
程序填空（2分/空10空=20分)
写程序 (共2题，20分)
初步为4月25日 (第11周周二)
第1章~第11章
只会推后不会提前
下午14:00-16:00
中断
端口

## Slide 3: 期末复习

## Slide 4: 补充 基础知识
重点掌握
ASCII码规律
有符号整数的补码表示
无符号、带符号数的表示范围【难点】
二进制算术与逻辑运算规则
整数的二进制和十六进制表示及进制之间相互转换

## Slide 5: 8位二进制整数的表示范围
8位无符号数
8位有符号数
有符号整数分析
最大值
最小值
最小值
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
最大值
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
27-1
-27
0
28-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
127
1
0
-1
-2
…
…
-128
1
0
0
0
0
0
0
0
-127
1
0
0
0
0
0
0
1

## Slide 6: int与unsigned的表示范围
32位无符号数
32位有符号数
最大值
最小值
最小值
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
最大值
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
231-1
-231
0
232-1

## Slide 7: 习题
使用8位二进制数表示25和-25的补码表示 、 。
浮点表示法就是一个数的小数点位置不固定。为便于软件移植，国际标准化组织制定了 标准，规范了浮点数的表示格式
计算机内存储了一个8位二进制数10001000B，如果该值为一个无符号数则该值是 ，如果该值为一个有符号数则该是 。
136
-120
IEEE 754
00011001 B
11100111 B

## Slide 8: 第1章 基础知识
重点掌握
存储器和存储单元相关内容
一般掌握
1.1 机器语言~1.3汇编语言的组成
CPU总线的分类
CPU可以引出三种总线的宽度标志了这个CPU的不同方面的性能
1.11 内存地址空间 ~主板、接口卡、存储芯片等~1.15

## Slide 9
1个CPU的寻址能力为 8KB，那么它的地址总线的宽度为____.
1KB 的存储器有个存储单元?存储单元的编号从____到____.
1KB的存储器可以存储个____ bit，____个byte.
1KB是____byte，1MB是____byte、1GB是____byte.
在存储器中，数据和程序以____形式存放.

## Slide 10: 第2章 寄存器
重点掌握
8086 CPU所有的Reg都是16位
一般掌握
这一章各小节都需要重点掌握
AX、BX、CX、DX都可以分为两个独立的8位寄存器(AH、AL)…
N位寄存器能存储的最大无符号数是：2N-1
8086CPU物理地址 ＝ 段地址×10H + 偏移地址
CS和IP指示了CPU当前要读取指令的地址
8086CPU的简要工作过程：读指令、修改IP、执行指令

## Slide 11: 内存地址和“字”
内存地址（Address)
内存的基本单位为Byte，每个Byte均有唯一的编号——地址
“字”的概念（WORD)
“字”的定义：任何两个相邻的字节被定义为一个“字”
“字”的地址：地址较小的一个被用来作为该字的地址
“字”的内容： “低(字节)对低(地址)、高对高”(小端存储)

## Slide 12: 物理地址和逻辑地址
物理地址
内存的绝对地址(也称为绝对地址)，是CPU访问内存的实际寻址地址
物理地址 ＝ 段基址×10H + (段内)偏移地址
逻辑地址
在x86硬件环境下，内存逻辑地址是程序角度看到的内存地址
逻辑地址 = 段基址 ：(段内)偏移地址

## Slide 13: 习题
  存储器物理地址形成规则是 __________ 。
    A. 段地址+偏移地址 B. 段地址左移4个二进制位+偏移地址
    C. 段地址*16H+偏移地址 D. 段地址*10+偏移地址
  实模式下，段地址和段偏移为3017:000A H 的存储单元的物理地址是 __________。
  某程序有数据段、栈段和代码段三部分，如果加载后代码段的段地址为X，那么下列说法正确的是 __________。
    A. 可以断定数据段的段地址是X-2
    B. 可以断定堆栈段的段地址是X-1。
    C. 可以断定程序数据段的段地址是X-10
    D. 确定数据段和堆栈段的段地址与X的关系，要视其大小和在其在源程序中定义的位置关系
B
3017A H
D

## Slide 14: 问题：实模式的逻辑地址对应的物理地址是
3017:0002H
3015:002AH
3011:0017H
30172 H
3017A H
30127 H
30170
0002
3015
002A
3011
0017
重要

## Slide 15
  用debug调试汇编语言程序时，显示某指令的地址是 3F80:F400，此时段寄存器CS的值是 __________。
    A. F400H B. 3F80H C. F4000H D. 3F800H
  设主存某单元物理地址为 22010H，用逻辑地址表示__________。
    A. 22010H: 0H B. 2200H: 10H
    C. 2200H: 100H D. 2000H: 1010H
  存放当前正在执行指令的下一条指令的偏移地址的寄存器__________。
    A. SP B. IP C. CS D. BP
如果程序开始执行前CS=0710H，IP=0100H，试问该程序的第一个字的逻辑地址是 __________ ，物理地址是 __________。
B
B
B
0710:0100 H
07200 H

## Slide 16
  若SS=1310H，BP=3213H，DS=3593H，则指令MOV DX，[BP]源操作数的物理地址为 __________。
    A. 16313H B. 38B43H C. 3213H D. 4523H
  下列寄存器不能存放操作数的有效地址的是 __________。
    A. SI B. DI C. BX D. DX
  若AX=2530H，BX=18E6H，mov [BX],AL指令，正确的执行结果为__________。
    A. BX寄存器的值为2530H B. BL寄存器的值为30H
    C. 18E6H单元的值为30H D. 18E6H单元的值为2530H
A
D
C

## Slide 17: 第3章 寄存器(内存访问)
重点掌握
内存中字的存储：小端存储
一般掌握
3.8 栈顶超界的问题
数据传送指令的传送通路
栈的理解，8086CPU提供的栈操作机制
如何定义数据段、堆栈段
堆栈段的初始化

## Slide 18: 存储器中的“字”
存储器中“字”的概念(WORD)
  “字”的定义：任何两个相邻的字节被定义为一个“字”
  “字”的地址：地址较小的一个被用来作为该字的地址
  “字”的内容： “低(字节)对低(地址)、高对高” 【小端(little-endian)存储】
    表示方法：X是存储单元的地址，X单元的内容表示为[X]
  注：80x86系列CPU都是小端字节序，PowerPC通常是大端，网络字节顺序也大端
Notes: 提问学生：
周霞 软件2101
史慧萱 计算2102
张丰麟 软件2101
季思迅 软件2101
曹正航 计算2101

## Slide 19: 栈
知识点
栈是主存中一个特殊的区域
它采用先进后出FILO（First In Last Out）的原则进行存取操作，而不是随机存取操作方式
堆栈通常由处CPU自动维持
在8086中，由堆栈段寄存器(SS)和堆栈指针寄存器(SP)共同指示
… | 
10000H | 
… | 
100FCH | 
100FDH | 
100FEH | 
100FFH | 
10100H | DDH
 | CCH
 | BBH
 | AAH
SS
栈底
1000H
SP
0100H
21H
07H
SP
00FEH
PUSH AX
POP AX
设SS=1000H, SP=0100H, AX=2107H

## Slide 20
代码段（Code Segment）
存放运行程序所用的数据
存放程序的指令序列
CS：存放代码段的段地址
IP(指令指针寄存器)：指示下条指令的偏移地址
【CS:IP】取得下一条要执行的指令
DS：存放数据段的段地址
EA(有效地址):各种主存寻址方式得到存储器中操作数的偏移地址
【DS:EA】存取数据段中的数据
数据段（Data Segment）
堆栈段（Stack Segment）
堆栈段确定堆栈所在的主存区域
SS：存放堆栈段的段地址
SP(堆栈指针寄存器)：指示堆栈栈顶的偏移地址
【SS:SP】存取堆栈段中的数据

## Slide 21
  用直接寻址将AL的内容保存到16号单元，可用 __________ 指令。
    A. MOV DS:[0016H], AL B. MOV AL, DS:[0016H]
    C. MOV DS:[0010H], AL D. MOV AL, DS:[0010H]
  操作数地址由BX寄存器指出，则它的寻址方式是 __________。
    A. 直接寻址 B. 立即寻址
    C. 寄存器寻址 D. 寄存器间接寻址
  假定SS=2000H，SP=0100H，AX=2107H，执行指令PUSH AX后，存放数据21H的存储单元的物理地址是 __________。
    A. 20102H B. 20101H C. 200FEH D. 200FFH
D
C
D

## Slide 22: 第4章 第1个程序
重点掌握
源程序从写出到执行的过程
一般掌握
4.5 谁将可执行文件中的程序装载进入内存并使它运行？
源程序基本框架
在不同环境中编辑、编译连接和运行程序
程序执行过程的跟踪

## Slide 23: 第5章 [bx]和loop指令
重点掌握
CX+LOOP实现循环编程
一般掌握
5.7 一段安全的空间
通过修改BX的内容，使得 [BX] 遍历指定的内存单元
段前缀的含义和使用

## Slide 24: 第6章 包含多个段的程序
重点掌握
掌握将数据、代码、栈放入不同的段的程序框架
一般掌握
  如何在代码段定义和使用数据
  如何在代码段中使用栈
掌握START和END的使用
掌握伪指令ASSUME

## Slide 25: 常用的汇编语言程序框架(完整段定义框架)：
DATA SEGMENT ; 定义数据段
VAL1 DB 12H, 8EH … ; 定义变量
DATA ENDS
CODE SEGMENT ; 定义代码段
ASSUME CS:CODE ; 属性CS
START:
…
MOV AX, 4C00H ; 返回DOS
INT 21H
CODE ENDS ; 代码段结束
END START ; 源程序结束
STACK SEGMENT ; 定义堆栈段
…
STACK ENDS
, SS:STACK ,SS
, DS:DATA ,DS
MOV AX, DATA ; 初始化DS
MOV DS, AX

## Slide 26: 第7章 更灵活的定位内存地址的方法
重点掌握
掌握and和or指令
掌握各种寻址方式的灵活应用
掌握大小写转换算法
掌握使用堆栈保护现场
掌握二重循环问题

## Slide 27: 第8章 数据处理的两个基本问题
重点掌握
掌握各种寻址方式的灵活应用
掌握除法指令DIV，被除数隐含，指令中仅包含除数
掌握伪指令db、dw、dd
掌握dup的使用方法
AH(余数):AL(商)  AX  SRC [BYTE]
DX(余数):AX(商)  DX:AX  SRC [WORD]

## Slide 28: 16位寄存器的七种寻址方式
源操作数寻址方式 |  | 源操作数物理地址计算 | 指令格式举例
立即寻址 | idata | - | MOV AX, 2000H
寄存器寻址 | reg, sreg | - | MOV AX, BX
直接寻址 | [ idata ] | DS10H + 2000H | MOV AX, [2000H]
寄存器间接寻址 | [ bx¦si¦di ] [ bp ] | DS10H + BX¦SI¦DI SS10H + BP | MOV AX, [BX] MOV AX, [BP]
寄存器相对寻址 | [ bx¦si¦di +idata ] [ bp + idata ] | DS10H + BX¦SI¦DI + idata SS10H + BP + idata | MOV AX, idata[BX] MOV AX, idata[BP]
基址变址寻址 | [ bx + si¦di ] [ bp + si¦di ] | DS10H + BX + DI¦SI SS10H + BP + DI¦SI | MOV AX, [BX+DI] MOV AX, [BP+SI]
相对基址变址寻址 | [ bx + si¦di +idata ] [ bp + si¦di +idata ] | DS10H + BX + DI¦SI + disp SS10H + BP + DI¦SI + disp | MOV AX, disp[BX+DI] MOV AX, disp[BP+DI]
(mem)
(reg)
(data)
EA=(DS:)BX|SI|DI
EA=(SS:)BP

## Slide 29: 第9章 转移指令的原理
重点掌握
掌握操作符offset
掌握jcxz指令
掌握各种不同的转移指令

## Slide 30: 无条件转移指令
指令功能 | 指令格式 | 执行操作
段内直接短指令 | JMP SHORT LABEL | IP  IP + 8位位移量
段内直接近转移 | JMP NEAR PTR LABEL | IP  IP + 16位位移量
段内间接近转移 | JMP REG16 | IP  REG16
段内间接近转移 | JMP WORD PTR [MEM] | IP  (EA)
段间直接远转移 | JMP FAR PTR LABEL | IP  OPR的段内偏移地址 CS  OPR的段基址
段间间接远转移 | JMP DWORD PTR [MEM] | IP  (EA) CS  (EA+2)

## Slide 31: 第10章 call 和 ret 指令
重点掌握
掌握call 和 ret指令
掌握子程序框架
掌握伪指令db、dw、dd
掌握dup的使用方法

## Slide 32: CALL和RET指令格式
寻址方式 | 指令格式 | 用汇编语言描述指令功能
段内直接调用 | CALL [NEAR PTR] DST | PUSH IP JMP DST
段间直接调用 | CALL FAR PTR DST | PUSH CS PUSH IP JMP FAR PTR DST
段内间接调用 | CALL REG CALL WORD PTR [MEM] | PUSH IP JMP REG ¦JMP WORD PTR [MEM]
段间间接调用 | CALL DWORD PTR [MEM] | PUSH CS PUSH IP JMP DWORD PTR [MEM]
段内返回 | RET | POP IP
段间返回 | RETF | POP IP POP CS
断点入栈
跳转至目标

## Slide 33: 典型的子程序设计框架
ASSUME CS:CODE
CODE SEGMENT
CODE ENDS
END START
SUB1 PROC NEAR ; 同一代码段调用使用NEAR属性
…
RET ; NEAR过程返回
SUB1 ENDP ; 过程结束
START:
…
CALL SUB1 ; 调用子程序SUB1
…
MOV AX, 4C00H ; 返回DOS
INT 21H

## Slide 34: 习题
  要将a、b两个字符的ASCII码顺序存放在两个连续的字节单元中正确的语句__________ 。
    A. db 'ab’ B. dw 'ab'
    C. db 'ba’ D. db 0abH
  若有数据定义 X1 DB 'AB' ，则从符号地址X1开始的一个字单元中存放的是数据是__________。
    A. 41H B. 42H C. 4142H D. 4241H
  变量定义如下：ABC DW 10 DUP(1, 2, 3 DUP(10,0))，上述伪指令汇编后，为变量ABC数据区分配的存储单元字节数__________。
    A. 50H B. 0A0H C. 30 D. 60
B
A
D

## Slide 35: 第11章 标志寄存器
重点掌握
掌握标志寄存器中的标志位的含义
理解溢出、进位与有符号数、无符号数的关系
掌握adc、sbb、cmp指令
掌握各种条件跳转指令
掌握串传送指令MOVSx和REP

## Slide 36: 根据单个标志的条件转移
指令功能 | 助记符 | 转移条件
有进位/借位时 | JC | CF=1
无进位/借位时 | JNC | CF=0
结果为0/相等时 | JZ/JE | ZF=1
结果不为0/不相等时 | JNZ/JNE | ZF=0
结果为负时 | JS | SF=1
结果不为负时 | JNS | SF=0
结果溢出时 | JO | OF=1
结果不溢出时 | JNO | OF=0
偶校验时转移 | JP/JPE | PF=1
奇校验时转移 | JNP/JPO | PF=0
CF
ZF
SF
OF
PF

## Slide 37: 无符号数的条件转移 Above & Below
指令功能 | 助记符 | 转移条件 | 实例描述
Equal | JZ/JE | ZF=1 | A=B
Not Equal | JNZ/JNE | ZF=0 | AB
Above/Not Below and Equal | JA/JNBE | CF=0 | A>B
Above and Equal/ Not below | JAE/JNB | CF=0 OR ZF=1 | AB
Below/ Not Above and Equal | JB/JNAE | CF=1 | A<B
Below and Equal/ Not Above | JBE/JNA | CF=1 OR ZF=1 | AB
A is above B
A is above or equal to B
A is below B

## Slide 38: 有符号数的条件转移 Greater & Less
指令功能 | 助记符 | 转移条件 | 实例描述
Equal | JZ/JE | ZF=1 | A=B
Not Equal | JNZ/JNE | ZF=0 | AB
Greater/Not Less and Equal | JG/JNLE | SF=OF AND ZF=0 | A>B
Greater and Equal/ Not Less | JGE/JNL | SF=OF OR ZF=1 | AB
Less/ Not Greater and Equal | JL/JNGE | SFOF AND ZF=0 | A<B
Less and Equal/ Not Greater | JLE/JNG | SFOF OR ZF=1 | AB
A is greater than B
A is greater than or equal to B
A is less than B

## Slide 39: 例 执行下面两个数的加法
  执行完下列指令后，各标志寄存器的值SF=________、 ZF=________、 CF=________、 OF=________。
    MOV AX, 9F91H
    ADD AX, 821BH
1001 1111 1001 0001
+ 1000 0010 0001 1011
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
0
0
1
1
CF
SF
ZF:是否为0
SF：符号标志(Sign Flag)
ZF：零标志位(Zero Flag)
CF：进位标志(Carry Flag)
OF：溢出标志(Overflow Flag)
0
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1

## Slide 40: 第12章 中断
重点掌握
掌握中断向量表的含义和内容
理解和掌握完整的中断过程
一般掌握
简单了解硬件中断
中断处理程序编程
掌握软件中断的类型
理解自定义中断处理程序的过程

## Slide 41: 第13章 端口
重点掌握
掌握端口读写指令IN和OUT
一般掌握
CMOS RAM 芯片的读写
掌握移位指令SHL和SHR等

## Slide 42: 指令
数据传送指令
算术运算指令
逻辑运算指令
通用数据传送
接口相关指令
地址传送指令
标志寄存器转送
MOV
PUSH / POP
PUSHA
POPA
IN
OUT
LEA
LDS
LES
LSS
LAHF
SAHF
PUSHF
POPF
加法指令
减法指令
乘法指令
除法指令
  ADD DST, SRC
  SUB DST, SRC
MUL SRC
  DIV SRC
  INC OPR
  ADC DST, SRC
  SBB DST, SRC
  DEC OPR
  CMP OPR1, OPR2
逻辑运算指令
  AND DST, SRC
  OR DST, SRC
  XOR DST, SRC
  NOT DST
  TEST DST, SRC
位测试指令
  BT DST, SRC
  BTS DST, SRC
  BTR DST, SRC
  BTC DST, SRC
移位指令
  SHL DST, COUNT
  SHR DST, COUNT
  SAL DST, COUNT
  SAR DST, COUNT
  ROL DST, COUNT
  ROR DST, COUNT
  RCL DST, COUNT
  RCR DST, COUNT

## Slide 43: 基本算法
重点掌握算法
  数组排序、查找、插入、删除
  数组累加
  字符串长度、连接、复制、比较等
  求最大值、最小值、平均值
  找出符合条件数据并进行统计（如：正负数等）
  斐波那契数列
  2道编程题目，其中1道题目必须用子程序完成